ПРОТОКОЛ към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали

Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 26.09.2003 г. - ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г. Издаден от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 26.01.2004 г.

Страните,

решени да приложат Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния ,

обезпокоени от това, че емисиите на някои тежки метали се пренасят през националните граници и могат да нанесат щети на екосистеми с екологическа и стопанска важност, както и да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве,

като считат, че изгарянето и промишлените процеси са преобладаващите антропогенни източници на емисии на тежки метали в атмосферата,

като признават, че тежките метали са естествени компоненти на земната кора и че много от тежките метали в някои форми и в съответни концентрации имат важно значение за живота,

като вземат предвид съществуващите научно-технически данни за емисиите, геохимическите процеси, атмосферния пренос и въздействието на тежките метали върху човешкото здраве и околната среда, както и методите за борба със замърсяването на въздуха и свързаните с тази дейност разходи,

като съзнават, че има достъпни техники и управленчески практики за намаляване на замърсяването на въздуха, причинено от тежки метали,

като признават, че в страните от района на Икономическата комисия за Европа при Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) съществуват различни икономически условия и че в някои страни икономиката е в преходен период,

решавайки да предприемат мерки за предвиждане, предотвратяване или свеждане до минимум емисиите на някои тежки метали и техните съединения с оглед прилагането на принципа за предпазните мерки, както е изложено в принцип 15 на Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието,

като потвърждават отново, че съгласно Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното право държавите имат суверенното право за експлоатация на собствените си ресурси в съответствие със собствените си политики в областта на опазване на околната среда и развитието и са отговорни за недопускане на вреди, причинени от дейностите под тяхна юрисдикция или контрол, върху околната среда на други държави или райони извън рамките на националната им юрисдикция,

като съзнават, че мерките за ограничаване на емисиите на тежките метали също така биха спомогнали за опазване на околната среда и човешкото здраве в районите извън границите на региона на ИКЕ на ООН, включително Арктика и международните води,

като отбелязват, че борбата с емисиите на отделни тежки метали може да предостави допълнителни възможности за борба с емисиите на други замърсители,

като съзнават, че за ограничаване и намаляване на емисиите на някои тежки метали ще бъдат необходими допълнителни по-ефикасни мерки и че например ориентираните към въздействие изследвания могат да осигурят основата за предприемане на по-нататъшни действия,

като отбелязват важния принос на частния и неправителствения сектор за придобиване на знания относно въздействието, свързано с тежките метали, за съществуващите алтернативи и методи за борба със замърсяването на въздуха и тяхната роля за подпомагане намаляването на емисиите на тежки метали,

като имат предвид дейностите, свързани с контрола върху тежките метали на национално равнище и в рамките на международните форуми,

се споразумяха за следното:

Член 1

Определения

За целите на този протокол:

1. "Конвенция" означава Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния , приета в Женева на 13 ноември 1979 година.

2. "ЕМЕП" означава Съвместна програма за наблюдение и оценка на разпространението на въздушни замърсители на далечни разстояния в Европа.

3. "Изпълнителен орган" означава изпълнителен орган по конвенцията, учреден съгласно член 10, алинея 1 на конвенцията.

4. "Комисия" означава Икономическа комисия за Европа при Организацията на Обединените нации.

5. "Страните" означава страните по този протокол, освен ако контекстът не изисква друго тълкувание.

6. "Географски обхват на ЕМЕП" означава район, определен в член 1, алинея 4 от Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния във връзка с дългосрочното финансиране на Съвместната програма за мониторинг и оценка на разпространението на въздушните замърсители на далечни разстояния в Европа (ЕМЕП), приет в Женева на 28 септември 1984 година.

7. "Тежки метали" означава онези метали или в някои случаи металоиди, които са стабилни и с плътност, по-голяма от 4,5 г/куб.см, както и техните съединения.

8. "Емисия" означава изпускане в атмосферата от точкови или площни източници

9. "Неподвижен източник" означава всяка неподвижна сграда, съоръжение, обект, инсталация или оборудване, което емитира или може да емитира директно или косвено в атмосферата някой от тежките метали, посочен в приложение I.

10. "Нов неподвижен източник" означава всеки неподвижен източник, чието изграждане или съществено изменение е започнало след изтичането на две години от датата на влизане в сила на: i) този протокол; или ii) поправка към приложение I или II, когато неподвижният източник се включва в сферата на действие на разпоредбите на този протокол само въз основа на тази поправка. Дали дадено изменение е съществено или не, е предмет на решение от страна на компетентните национални органи, като се вземат предвид такива фактори като екологичните предимства на изменението.

11. "Категория големи неподвижни източници" означава всяка категория неподвижни източници, посочена в приложение II, на която за дадена страна се падат не по-малко от 1 % от общия обем емисии от неподвижни източници на даден тежък метал, посочен в приложение I, през изходната година, указана съгласно приложение I.

Член 2

Цел

Целта на настоящия протокол е да се контролират емисиите на тежки метали, причинени от антропогенни дейности и които са обект на трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и могат да оказват значително вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда, съгласно разпоредбите на следните членове.

Член 3

Основни задължения

1. Всяка от страните следва да намали общия годишен обем на атмосферните си емисии за всеки от тежките метали, посочени в приложение I, спрямо равнището на емисиите през съответната базисна година, определена съгласно това приложение, чрез предприемането на ефикасни мерки, съответстващи на конкретните обстоятелства.

2. Всяка от страните не по-късно от сроковете, определени в приложение IV, прилага:

a) най-добрите налични техники, като взема предвид приложение III, спрямо всеки нов неподвижен източник в рамките на дадена категория големи неподвижни източници, за която приложение III посочва най-добрите налични техники;

b) допустимите стойности, посочени в приложение V, спрямо всеки нов стационарен източник в рамките на дадена категория големи неподвижни източници; като алтернативен вариант дадена страна може да приложи други стратегии за намаляване на емисиите, осигуряващи постигането на еквивалентни общи равнища на емисиите;

c) най-добрите налични техники, като вземе предвид приложение III, спрямо всеки съществуващ стационарен източник в рамките на дадена категория големи неподвижни източници, за която приложение III посочва най-добрите налични техники; като алтернативен вариант дадена страна може да приложи други стратегии за намаляване на емисиите, които да осигуряват постигането на еквивалентно общо намаляване на емисиите;

d) допустимите стойности, посочени в приложение V, спрямо всеки съществуващ неподвижен източник в рамките на дадена категория големи неподвижни източници, доколкото това е възможно в техническо и икономическо отношение; като алтернативен вариант дадена страна може да приложи други варианти за намаляване на емисиите, които да осигуряват постигането на еквивалентно общо намаляване на емисиите.

3. Всяка от страните предприема мерки за контрол на продуктите съгласно условията и сроковете, споменати в приложение VI.

4. Всяка от страните следва да разгледа възможностите за прилагане на допълнителни мерки за управление на продуктите съгласно приложение VII.

5. Всяка от страните, попадаща в рамките на географския обхват на ЕМЕП, разработва и поддържа инвентаризации за емисиите на тежките метали, посочени в приложение I, като използва като минимум методологиите, определени от Ръководния орган на ЕМЕП, а страните извън границите на географския обхват на ЕМЕП използват като ориентировъчни методологиите, разработени в рамките на работния план на Изпълнителния орган.

6. Страна, която след изпълнение на алинеи 2 и 3 не може да изпълни изискванията на алинея 1 относно тежкия метал, посочен в приложение I, се освобождава от задълженията си по точка 1 по отношение на този тежък метал.

7. Всяка от страните, чиято територия е с обща площ над 6 000 000 км2, се освобождава от задълженията си по алинея 2, точки b), c) и d, ако може да докаже, че не по-късно от осем години след датата на влизане в сила на този протокол ще е съкратила общия годишен обем на своите емисии на всеки от тежките метали, посочени в приложение I, от категориите източници, споменати в приложение II, с поне 50 % от равнището на емисии от тези категории източници през базовата година, определена съгласно приложение I. Страна, която възнамерява да предприеме действия съгласно тази алинея, заявява това при подписването или при присъединяването към този протокол.

Член 4

Обмен на информация и технологии

1. Страните съгласно своите закони, подзаконови нормативни актове и практики спомагат за обмена на технологии и методи, разработени с цел съкращаване на емисиите на тежки метали, включително обмена, подпомагащ разработването на мерки за управление на продуктите и прилагането на най-добрите налични техники, но без да се ограничават само с него, и по-специално чрез поощряване на:

a) търговския обмен на съществуващи технологии;

b) директни промишлени връзки и сътрудничество, включително съвместни предприятия;

c) обмена на информация и опит; и

d) предоставянето на техническа помощ.

2. При поощряване на дейностите, посочени в алинея 1, страните следва да създадат благоприятни условия чрез улесняване на връзките и сътрудничеството между съответните организации и лица в частния и държавния сектор, разполагащи с възможности за предоставяне на технологии, проектантски и инженерни услуги, оборудване или финансови средства.

Член 5

Стратегии, политики, програми и мерки

1. Всяка страна, без неоправдано забавяне, разработва стратегии, политики и програми с оглед изпълнение на задълженията си по този протокол.

2. Освен това дадена страна може:

a) да прилага икономически средства за насърчаване въвеждането на икономически ефективни подходи за съкращаване на емисиите на тежки метали;

b) да разработва спогодби и доброволни споразумения между правителството и промишлеността;

c) да поощрява по-ефикасното използване на ресурсите и суровините;

d) да поощрява използването на по-малко замърсяващи енергийни източници;

e) да предприема мерки за разработване и внедряване на по-малко замърсяващи транспортни системи;

f) да предприема мерки за постепенно прекратяване използването на някои процеси, емитиращи тежки метали, в случаите, когато в промишлен мащаб съществуват процеси, които могат да ги заменят;

g) да предприема мерки за разработване и използване на по-чисти процеси с оглед предотвратяване и ограничаване на замърсяването.

3. Страните могат да предприемат по-строги мерки от тези, изисквани съгласно този протокол.

Член 6

Изследвания, разработки и мониторинг

Страните поощряват, отдавайки предимство на тежките метали, посочени в приложение I, изследванията, разработките, мониторинга и сътрудничеството, имащи отношение към следните области, но без да се ограничават само с тях:

a) емисиите, преноса на далечни разстояния и степените на отлагането им, както и тяхното моделиране, съществуващите равнища в биотичната и абиотичната среда, разработването на процедури за съгласуване на съответните методологии;

b) пътищата на замърсителите и инвентаризацията им в представителните екосистеми;

с) съответните въздействия върху човешкото здраве и околната среда, включително количественото определяне на тези въздействия;

d) най-добрите налични техники и практики за ограничаване на емисиите, използвани понастоящем от страните или намиращи се в етап на разработване;

e) събиране, преработка и при необходимост депониране на продукти или отпадъци, съдържащи един или повече тежки метали;

f) методологии, позволяващи отчитането на социално-икономическите фактори при оценка на алтернативните стратегии за ограничаване;

g) подход, основан на въздействието, обобщаващ съответната информация, включително информацията, получена съгласно точки от а) до f) относно измерените или моделирани екологични равнища и пътища и въздействието върху човешкото здраве и околната среда с цел формулиране на бъдещи стратегии за оптимизирано ограничаване, които отчитат също така икономическите и технологичните фактори;

h) алтернативи за използването на тежки метали в продуктите, изброени в приложения VI и VII;

i) събиране на информация относно съдържанието на тежки метали в някои продукти, относно възможностите за възникване на емисии на тези метали по време на производството, преработката, пласмента, използването и депонирането на продукта, както и за методите за намаляване на тези емисии.

Член 7

Представяне на информацията

1. Съгласно собствените си закони, регулиращи поверителния характер на търговската информация:

a) всяка от страните периодично представя на Изпълнителния орган чрез Изпълнителния секретар на комисията, както е определено от съвещанието на страните в рамките на Изпълнителния орган, информация за мерките, които е предприела по изпълнение на този протокол;

b) всяка от страните в границите на географския обхват на ЕМЕП предоставя на ЕМЕП чрез Изпълнителния секретар на комисията с периодичност, която предстои да бъде определена от Ръководния орган на ЕМЕП и утвърдена от страните на сесията на Изпълнителния орган, информация за равнищата на емисиите на тежките метали, изброени в приложение I, използвайки като минимум методиките и времевия и пространствен мащаб, установени от Ръководния орган на ЕМЕП; страните от районите извън границите на географския обхват на ЕМЕП представят аналогична информация на Изпълнителния орган, ако им бъде поискана такава; освен това всяка от страните надлежно събира и предоставя информация, имаща отношение към емисиите на други тежки метали, като се съобразява с указанията на Ръководния орган на ЕМЕП и на Изпълнителния орган относно методиките и времевия и пространствен мащаб.

2. Информацията, която следва да се представи съгласно алинея 1, точка а), трябва да съответства на решение относно нейната форма и съдържание, чието приемане от страните предстои на сесия на Изпълнителния орган. Положенията на това решение се преразглеждат, както е необходимо, за установяване на всички допълнителни елементи, засягащи формата или съдържанието на информацията, която следва да бъде включена в докладите.

3. Своевременно, преди началото на всяка от годишните сесии на Изпълнителния орган, ЕМЕП представя информация за преноса на далечни разстояния и отлагането на тежки метали.

Член 8

Изчисления

ЕМЕП, като използва съответните модели и резултати от измервания, своевременно, преди началото на годишните съвещания на Изпълнителния орган, предоставя на Изпълнителния орган изчисленията за трансграничните потоци на тежките метали и отлагането им в границите на географския обхват на ЕМЕП. В районите извън границите на географския обхват на ЕМЕП се използват модели, съответстващи на конкретните условия на страните по конвенцията.

Член 9

Спазване на задълженията

Спазването на задълженията на всяка от страните по този протокол подлежи на редовен преглед. Комитетът по изпълнение, учреден с Решение 1997/2 на Изпълнителния орган, прието на петнадесетата му сесия, осъществява тези прегледи и представя доклад пред съвещанието на страните в рамките на Изпълнителния орган в съответствие с положенията на приложението към това решение, включително всички поправки към него.

Член 10

Провеждане на преглед от страните по време на сесиите на

Изпълнителния орган

1. На сесиите на Изпълнителния орган страните съгласно член 10, алинея 2, точка а) на конвенцията извършват преглед на информацията, представена от страните, ЕМЕП и други помощни органи, както и на докладите на Комитета по изпълнение, споменати в член 9 от този протокол.

2. Страните провеждат преглед на напредъка към изпълнение на задълженията си по този протокол по време на сесиите на Изпълнителния орган.

3. На сесиите на Изпълнителния орган страните разглеждат степента на достатъчност и ефективност на задълженията, изложени в този протокол:

a) при провеждането на такива прегледи ще се отчита най-добрата съществуваща научна информация относно въздействието от отлагането на тежки метали, оценките на техническите постижения и промяната на икономическите условия;

b) в светлината на изследванията, разработките, мониторинга и сътрудничеството, предприети съгласно този протокол, тези прегледи ще:

i) оценяват напредъка към постигане целта на този протокол;

ii) оценяват дали допълнителното намаляване на емисиите под нивата, изисквани от този протокол, гарантира по-нататъшно намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве или околната среда; и

iii) отчитат до каква степен е налице приемлива основа за прилагане на подхода, основан на въздействието;

с) процедурите, методите и периодичността на провеждане на такива обзори се определят от страните на сесията на Изпълнителния орган.

4. Страните подготвят работен план за по-нататъшните стъпки към намаляване на атмосферните емисии на изброените в приложение I тежки метали въз основа на заключенията от обзорите, споменати в алинея 3, и възможно най-скоро след приключването на този преглед.

Член 11

Уреждане на споровете

1. При възникване на спор между две или повече страни относно тълкуването или прилагането на този протокол заинтересованите страни следва да търсят решение на спора чрез преговори или с други мирни средства по техен избор. Страните по спора уведомяват за своите разногласия Изпълнителния орган.

2. При ратифициране, приемане и утвърждаване на този протокол или присъединяване към него, както и по всяко време след това страна, която не е регионална организация за икономическа интеграция, може да заяви в писмено заявление, представено на депозитаря, че по отношение на всеки спор, засягащ тълкуването или прилагането на протокола, тя признава едното или двете от посочените по-долу средства за уреждане на спорове като имащи задължителна сила ipso facto (по силата на самия факт) и без специално споразумение по отношение на всяка от страните, поела същото задължение:

a) представяне на спора в Международния съд;

b) арбитраж съгласно процедурите, чието приемане от страните предстои на сесията на Изпълнителния орган в най-краткия възможен срок и които ще бъдат включени в приложение за арбитража.

Страна, която е регионална организация за икономическа интеграция, може да направи заявление с аналогично действие относно арбитража съгласно процедурите, споменати в точка b).

3. Заявлението, направено по алинея 2, остава в сила до изтичането си съгласно нейните разпоредби или след изтичане на три месеца от деня на предаване за съхранение от депозитаря на писмено уведомление за неговото оттегляне.

4. Ново заявление, уведомление за оттегляне или изтичането на срока на действие на заявление по никакъв начин не засягат съдебното разглеждане, започнало в Международния съд или в арбитражния трибунал, ако страните по спора не вземат друго решение.

5. Ако в продължение на дванадесет месеца, след като една от страните уведоми друга за съществуващия между тях спор, заинтересуваните страни не съумеят да го уредят със средствата, посочени в алинея 1, тогава този спор по молба на някоя от страните по него се представя за решение съгласно помирителната процедура с изключение на случаите, когато страните по спора са се съгласили да използват еднакви средства за решаване на споровете съгласно алинея 2.

6. За целите на алинея 5 се създава помирителна комисия, чийто състав включва равен брой членове, назначавани от всяка заинтересована страна, или в случаите, когато участващите в помирителната процедура страни имат еднакви интереси - от групата, споделяща тези интереси, а председателят се избира съвместно от членовете, назначени по този начин. Комисията излиза с препоръчително заключение, което страните добросъвестно разглеждат.

Член 12

Приложения

Приложенията към този протокол представляват негова неразделна част. Приложения III и VII имат препоръчителен характер.

Член 13

Поправки към протокола

1. Всяка от страните може да предлага поправки към този протокол.

2. Предлаганите поправки се представят в писмен вид на Изпълнителния секретар на комисията, който ги изпраща до всички страни. Съвещанието на страните, провеждано в рамките на Изпълнителния орган, обсъжда предлаганите поправки на следващата си сесия при условие, че предложенията са били изпратени на страните от Изпълнителния секретар не по-късно от 90 дни преди началото на сесията.

3. Поправките към този протокол и към приложения I, II, IV, V и VI се приемат от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган, чрез консенсус и влизат в сила за приелите ги страни деветдесет дни от датата, на която две трети от страните са предали за съхранение на депозитаря своя документ за приемане на поправките.

4. Поправките към приложения III и VII се приемат с консенсус от страните, присъстващи на сесията на Изпълнителния орган. След изтичане на деветдесет дни от датата на изпращане от Изпълнителния секретар на комисията до всички страни на поправките към някое от тези приложения те стават валидни за онези страни, които не са представили на депозитаря известие съгласно разпоредбите на алинея 5, при условие, че поне шестнадесет от страните не са представили такова известие.

5. Всяка от страните, която не може да одобри поправка към приложения III или VII, уведомява в писмен вид депозитаря за това в рамките на деветдесет дни от датата на съобщението за нейното приемане. Депозитарят незабавно уведомява всички страни за всяко подобно получено уведомление. Дадена страна може по всяко време да смени предишното си известие със съгласие за приемане на поправката и след предаване за съхранение на депозитаря на документа за приемане, поправката към това приложение става валидна за тази страна.

6. Ако е внесено предложение за поправки в приложения I, VI или VII с цел добавяне на някакъв тежък метал, за мерки по контрола на продукта или който и да е друг продукт или група продукти към този протокол:

a) страната, предлагаща поправката, представя на Изпълнителния орган информацията, посочена в Решение 1998/1 на Изпълнителния орган, както и в неговите изменения; и

b) страните дават оценка на предложението съгласно процедурите, изложени в Решение 1998/1 на Изпълнителния орган, както и в неговите изменения.

7. Всяко решение за изменение и допълнение на Решение 1998/1 на Изпълнителния орган се приема с консенсус от съвещанието на страните, провеждано в рамките на Изпълнителния орган, и влиза в сила 60 дни от датата на приемането му.

Член 14

Подписване

1. Този протокол е открит за подписване в Орхус, Дания, от 24 до 25 юни 1998 г., а след това в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 21.XII.1998 г. от държавите - членки на комисията, както и от държавите с консултативен статут при комисията съгласно алинея 8 на Резолюция 36 (IV) на Икономическия и Социален съвет от 28 март 1947 година и от регионалните организации за икономическа интеграция, учредени от суверенни държави - членки на комисията, с предоставени пълномощия за водене на преговори, сключване и прилагане на международни споразумения по въпроси, разглеждани в този протокол, при условие, че тези държави и организации са страни по конвенцията.

2. По въпроси от тяхната компетентност такива регионални организации за икономическа интеграция от свое собствено име осъществяват правата и изпълняват задълженията, произтичащи от този протокол, за държавите членки. В такива случаи държавите членки на подобни организации, нямат пълномощия за индивидуално осъществяване на тези си права.

Член 15

Ратифициране, приемане, утвърждаване и присъединяване

1. Този протокол подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване от подписалите го страни.

2. Този протокол е открит за присъединяване на държави и организации, отговарящи на изискванията на член 14, алинея 1, от 21 декември 1998 година.

Член 16

Депозитар

Документите за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване се предават за съхранение на Генералния секретар на Организацията на обединените нации, който ще изпълнява функциите на депозитар.

Член 17

Влизане в сила

1. Този протокол влиза в сила деветдесет дни от датата на предаване на депозитаря за съхранение на шестнадесетия документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

2. За всяка държава и организация, посочена в член 14, алинея 1 , която ратифицира, приема или утвърждава този протокол или се присъединява към него след като предаде за съхранение шестнадесетия документ за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване, протоколът влиза в сила деветдесет дни от предаването за съхранение от тази страна на документа й за ратифициране, приемане, утвърждаване или присъединяване.

Член 18

Оттегляне

По всяко време след изтичане на пет години от датата на влизане в сила на този протокол спрямо всяка от страните последната може да се оттегли от протокола, като изпрати за това писмено известие на депозитаря. Всяко такова оттегляне влиза в сила деветдесет дни от датата на получаване от депозитаря на това известие или по-късно в срок, който може да бъде посочен в известието за оттегляне.

Член 19

Автентичност на текстовете

Оригиналът на този протокол, чийто английски, руски и френски текст се приемат за еднакво автентични, се предава за съхранение на Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

За да удостоверят това, долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Изготвено в Орхус, Дания, на двадесет и четвърти юни хиляда деветстотин деветдесет и осма година.

Приложение I

Тежки метали, посочени в член 3, алинея 1 , и изходната година съгласно

поетите задължения

| Вид тежък метал | Изходна година |
| --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 1990 година; или алтернативна година в периода от 1985 до 1995 година включително, посочена от страната при ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването. |
| Олово (Pb) | 1990 година; или алтернативна година в периода от 1985 до 1995 година включително, посочена от страната при ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването. |
| Живак (Hg) | 1990 година; или алтернативна година в периода от 1985 до 1995 година включително, посочена от страната при ратифицирането, приемането, утвърждаването или присъединяването. |

Приложение II

Категории неподвижни източници I. Увод

1. Инсталациите или частите от тях, предназначени за изследвания, разработки и изпитване на нови продукти и процеси, не влизат в обхвата натова приложение.

2. Посочените по-долу прагови стойности обикновено се отнасят за

производствени мощности или обеми на производството. Когато един оператор

осъществява няколко вида дейности, включени в една и съща позиция, на една и

съща инсталация или на един и същи обект, тогава мощностите на тези дейности

се събират.

II. Списък на категориите

| Категория | Описание на категорията |
| --- | --- |
| 1 | Горивни инсталации с номинална топлинна мощност над 50 мегавата |
| 2 | Инсталации за пържене или агломерация на метални руди (включително сулфидни) с производителност над 150 т агломерат на денонощие за желязна руда или концентрат и 30 т агломерат на денонощие при пържене на медна, оловна или цинкова руда или за всякаква обработка на златоносна или живачна руда. |
| 3 | Производствени инсталации за преработка на чугун или стомана (първично или вторично топене, включително в електродъгови пещи), включително непрекъснато леене, с производителност над 2,5 т на час. |
| 4 | Леярни цехове за стомана и чугун с производствена мощност над 20 т на денонощие. |
| 5 | Инсталации за производство на мед, олово и цинк от руда, концентрати или вторични суровини от металургични процеси с производителност над 30 т метал на денонощие (за първични инсталации) и 15 т метал на денонощие (за вторични инсталации), или за всяко друго първично производство на живак. |
| 6 | Инсталации за топене (рафиниране, разливане и т.н.), включително и легиране, на мед, олово и цинк, включително на рекуперирани продукти с производителност над 4 т на денонощие за олово и над 20 т на денонощие за мед и цинк. |
| 7 | Инсталации за производство на циментов клинкер във въртящи се пещи за изпичане с производителност над 500 т на денонощие, или в други пещи с производителност над 50 т на денонощие. |
| 8 | Инсталации за производство на оловно стъкло с производителност на топилния процес над 20 т на денонощие. |
| 9 | Инсталации за хлор-алкално производство чрез електролиза с използване на процеси, включващи живачни елементи. |
| 10 | Инсталации за изгаряне на опасни или медицински отпадъци с производителност над 1 т на час или за комбинирано изгаряне на опасни или медицински отпадъци, определяни за такива съгласно националното законодателство. |
| 11 | Инсталации за изгаряне на битови отпадъци с производителност над 3 т на час или за комбинирано изгаряне на битови отпадъци, определяни за такива съгласно националното законодателство. |

Приложение III

Най-добрите налични техники за ограничаване на емисиите на тежки метали и съединенията им от категориите източници, посочени в приложение II I. Увод

1. Цел на това приложение е осигуряването на страните по конвенцията с указания при определяне на най-добрите налични техники по отношение нанеподвижните източници, за да могат те да изпълняват задълженията сисъгласно протокола. 2. "Най-добрите налични техники" (НДНТ) означава най-ефективния инапреднал етап от разработването на дейности и методи за действие, коитопоказват практическата приложимост на конкретни методи за осигуряване напринципна основа за определяне на нормите за допустими емисии, необходими запредотвратяване, а в случаите, когато това е практически невъзможно, за общонамаляване на емисиите и намаляване на въздействието им върху околната средакато цяло: - "техниките" включват както използваната технология, така и начинитеза проектиране, изграждане, поддръжка, експлоатация и прекратяване наексплоатацията на инсталацията; - "съществуващи" техники означава техники, разработени в мащаб,позволяващ внедряването им в съответен сектор на промишлеността, в приемливиот икономическа и техническа гледна точка условия, при отчитане на разходитеи изгодите, независимо от това, дали използването или разработването на тезитехники се извършва на територията на страната, при условие, че спрямо тяхза оператора е осигурен приемлив достъп; - "най-добри" означава най-ефикасни за постигане на високо общо ниво вопазването на околната среда като цяло. При определяне на най-добрите налични техники особено внимание следвада се отделя, изцяло или в конкретни случаи, на изброените по-долу фактори,като се имат предвид вероятните разходи и изгоди в резултат от дадена мяркаи принципите за предотвратяване и вземане на предпазни мерки: - използване на малкоотпадни технологии; - използване на по-малко опасни вещества; - внедряване на рекуперацията и рециклирането на веществата,произведени и използвани в процеса, както и на отпадъците; - сравними процеси, обекти или методи на действие, които са билиуспешно изпитани в промишлен мащаб; - технологични постижения и изменения на научните знания и вразбирането на проблемите; - характер, въздействие и обем на съответните емисии; - дати на въвеждането в експлоатация на нови или съществуващиинсталации; - времето, необходимо за внедряване на най-добрите налични техники; - потребление и характер на суровините (включително и водата),използвани в процеса, както и енергийната му ефективност; - необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум напоследиците им за околната среда. Концепцията за най-добрите налични техники не е насочена към определянена някаква конкретна техника или технология, а към отчитането натехническите характеристики на съответната инсталация, географското йположение и местните екологични условия.

3. Информацията за ефективността и стойността на мерките за ограничаване на емисиите се основава на официалната документация наИзпълнителния орган и спомагателните му органи, и по-специално на документи,получени и разгледани от Целевата група по емисиите на тежки метали иСпециалната подготвителна работна група по тежки метали. Освен това е взетапредвид и друга международна информация относно най-добрите налични техникиза ограничаване на емисиите (например Техническите бележки относно НДНТ наЕвропейската общност, препоръките на ПАРКОМ за НДНТ и информацията,предоставяна директно от експерти).

4. Опитът, засягащ новите продукти и новите заводи, в които са използвани техники, осигуряващи ниски нива на емисиите, както и опитът примодернизацията на съществуващите инсталации, постоянно се натрупва иразвива; ето защо може да се появи необходимост от изменение и обновяване натова приложение.

5. В приложението са изброени редица мерки с различна стойност и ефективност. Изборът на мерки във всеки конкретен случай зависи от редицафактори, като икономическите условия, технологичната инфраструктура,наличието на определени устройства за ограничаване на емисиите, аспектите насигурността, потреблението на енергия и вида на източника (нов или вечесъществуващ), ето защо той може да бъде ограничен от тези фактори.

6. В това приложение се отчитат емисиите на кадмий, олово и живак и техните съединения в твърда (свързана с частици) и/или газообразна форма.Спецификацията на тези съединения като цяло не е предмет на разглеждане втози документ. Същевременно се разглежда ефективността на устройствата заограничаване на емисиите от гледна точка на физичните свойства на тежкияметал, особено на живака.

7. Стойностите на емисиите, изразени в мг/куб. м се отнасят за стандартни условия (обем при 273,15 К, 101,3 кПа, сух газ) без корекции засъдържанието на кислород, освен ако не е посочено друго, и се изчисляватсъгласно проекта ЕКС и понякога въз основа на националните методи за вземанена проби и мониторинг. II. Общи възможни варианти за намаляване на емисиите от тежки метали итехните съединения

8. Съществуват няколко възможности за ограничаване или предотвратяване на емисиите на тежки метали. Основна насока в мерките по намаляване наемисиите е прилагането на допълнителни технологии и технологични модификации(включително техническо обслужване и оперативен контрол). В зависимост оттехническите и/или икономическите условия от по-общ характер съществуват имогат да се прилагат следните мерки: a) прилагане на технически процеси, осигуряващи ниски нива на емисиите,по-специално в новите инсталации; b) пречистване на изходящите газове (вторични мерки за намаляване наемисиите) с филтри, скрубери, абсорбери и др.; c) замяна или подготовка на суровините, горивата и/или на други изходниматериали (например използване на суровини с ниско съдържание на тежкиметали); d) най-ефективните методи за управление, включително разумностопанисване, реализация на програмите за профилактична техническа поддръжкаили първични мерки за ограничаване на емисиите, като изолиране на процесите,отделящи прах; e) подходящи екологични управленчески техники за използване идепониране на някои продукти, съдържащи кадмий, олово и/или живак.

9. За да се осигури надлежното прилагане на подходящи мерки и практики за контрол, както и дали те постигат реално намаление на емисиите, енеобходимо да се осъществява контрол на процедурите за борба съсзамърсяванията. Процедурите за контрол на борбата със замърсяваниятавключват: a) изготвяне на опис на горепосочените мерки за намаляване на емисиите,които вече са приложени; b) съпоставяне на фактическите равнища на съкращаване на емисиите накадмий, олово и живак с целите, посочени в протокола; c) отчитане и количествена оценка на емисиите на кадмий, олово и живакот съответните източници чрез подходящи методи; d) осъществяване от контролните органи на периодична проверка наприлаганите мерки за борба със замърсяването за осигуряване на постояннатаим ефективност.

10. Мерките за намаляване на емисиите трябва да бъдат икономически ефективни. Основен критерий за икономическата ефективност на стратегиятатрябва да бъдат общите годишни разходи за единица намаление на емисиите(включително инвестиционните и експлоатационните разходи). Също такаразходите за намаляване на емисиите трябва да се разглеждат в контекста нацелия технологичен процес. III. Техники за ограничаване на емисиите

11. Към основните категории съществуващи техники за ограничаване емисиите на кадмий, олово и живак спадат такива първични мерки, катоподмяната на суровините и/или горивата и използването на технологичнипроцеси, осигуряващи ниски нива на емисии, а също такива вторични мерки,като ограничаване на неорганизираните емисии, както и пречистването наизходящите газове. В глава IV са посочени конкретните техники за отделнитесектори.

12. Източник на данни за ефективността е опитът, натрупан в процеса на експлоатация, и тези данни се признават като обективно отразяващивъзможностите на използваните понастоящем инсталации. Общата ефективност наметодите за пречистване на отпадъчните газове и намаляване нанеорганизираните емисиите до голяма степен зависи от характеристиките нагазо- и прахоуловителите (например на вентилационните козирки). Доказано е,че ефективността на улавянето/събирането може да надмине 99 %. В конкретнислучаи, както показва натрупаният опит, мерките за ограничаване могат данамалят общия обем емисии с 90 % и повече.

13. При емисии на кадмий, олово и живак, свързани с частици, металите

могат да бъдат улавяни с прахоуловители. Типичните концентрации на прах след

пречистване на газовете по някои от подбраните техники са посочени в

таблица 1. Като цяло повечето от тези мерки се прилагат в множество сектори.

Минималната очаквана ефективност на подбраните техники за улавяне на

газообразен живак е показана в таблица 2. Прилагането на тези мерки зависи

от конкретните процеси и дава най-добри резултати в случаите с висока

концентрация на живак в отпадъчните газове.

Таблица 1. Ефективност на прахоуловителите, изразена като средночасови

показатели на концентрацията на прах

|  | Концентрации на прах след пречистване (мг/м3) |
| --- | --- |
| Тъканни филтри | < 10 |
| Тъканни филтри, мембранен тип | < 1 |
| Сухи електрофилтри | < 50 |
| Мокри електрофилтри | < 50 |
| Високоефективни скрубери | < 50 |

Забележка. Скруберите и циклоните, работещи със средно и ниско налягане,

по правило се характеризират с по-малка ефективност на прахоулавяне.

-----------------------------------------------------------------------------

Таблица 2. Минимална очаквана ефективност на живачните сепаратори,

изразена като средночасови показатели на концентрацията на живак

|  | Съдържание на живак след пречистване (мг/м3) |
| --- | --- |
| Селенов филтър | < 0,01 |
| Селенов скрубер | < 0,2 |
| Въгленов филтър | < 0,01 |
| Инжектиране/впръскване на въглен + прахоуловител | < 0,05 |
| Хлориден процес ОДА НОРЦИНК | < 0,1 |
| Процес с участието на оловен сулфид | < 0,05 |
| Процес на Болкем (с използване на тиосулфат) | < 0,1 |

14. Трябва да се вземат мерки тези техники за ограничаване на емисиите да не създават други екологични проблеми. Не трябва да се избира някойконкретен процес, ако той осигурява ниско ниво на атмосферните емисии, нонаред с това усилва общото екологично въздействие от емитирането на тежкиметали, например поради нарастване на замърсяването на водите с течниотпадъци. Също така трябва да се отчита по-нататъшното третиране на праха,улавян в резултат на по-съвършените методи за пречистване на газовете.Отрицателните екологични последици от третирането на такива отпадъцинамаляват ползата от намаляването на атмосферните емисии на прах и дим оттехнологичния процес.

15. Мерките за намаляване на емисиите могат да са насочени към производствените техники, както и към пречистването на изходящите газове.Тези два подхода са взаимно свързани: изборът на конкретен процес може даизключва прилагането на някои методи за пречистване на газовете.

16. Изборът на техника за ограничаване на емисиите зависи от такива параметри, като концентрация и/или състав на замърсителя в необработениягаз, обем на газовия поток, температура на газа и други показатели. Врезултат от това областите на прилагане могат частично да съвпадат; в тозислучай най-подходящата техника трябва да се избира с оглед на конкретнитеобстоятелства.

17. По-долу са описани адекватните мерки за намаляване на емисиите на газове от изпускащите устройства в различни сектори. Необходимо е да сеотчитат неорганизираните емисии. Ограничаването на емисиите на прах,свързано с разтоварването, обработката и съхранението на суровини илистранични продукти, макар и да няма отношение към пренасянето на далечниразстояния, може да има екологично значение на местно ниво. Емисиите могатда се намалят чрез пренасяне на тези видове дейност в напълно изолиранисгради, които могат да се оборудват със системи за вентилация, прахоулавянеи овлажняване, както и с други подходящи устройства за намаляване наемисиите. При съхранение на открито повърхността на материала трябва да бъдепокрита и защитена, за да не се разнася от вятъра. Площадките за съхранениеи пътищата трябва да се поддържат чисти.

18. Данните за инвестициите/разходите, посочени в таблиците, са събрани от различни източници и са изключително нееднородни поради специфичността наслучаите. Те са изразени в щатски долари по цени от 1990 година [1 щатскидолар (1990 г.) = 0,8 екю (1990 г.)]. Те зависят от такива фактори, катомощност (капацитет) на предприятието, ефективност на отстраняването иконцентрация на замърсителя в необработения газ, типа технология, както и отизбора на нови инсталации като алтернативи на реконструкцията. IV. Сектори

19. В тази глава е представена таблица за всеки отделен сектор, в която са отразени основните източници на емисии, мерките за ограничаването им,основани на най-добрите налични техники, тяхната ефективност с огледнамаляване на емисиите й, при наличие на необходимите данни, и свързаните стях разходи. Ако не се посочва друго, тогава посочената в таблицитеефективност при намаляване на емисиите се отнася за емисиите от изпускащитеустройства. Изгаряне на природни горива в котли на електроцентрали с общопредназначение, както и на промишлени предприятия (Приложение II, категория 1)

20. Изгарянето на въглища в котлите на електроцентралите с общо предназначение и на промишлените предприятия е основен източник наантропогенни живачни емисии. Съдържанието на тежки метали във въглищатаобикновено е с няколко порядъка по-високо, отколкото в нефта или природниягаз.

21. Повишената ефективност на процесите по преобразуване на енергията и мерките за енергоспестяване ще доведат до намаляване на емисиите на тежкиметали в резултат от намалените потребности от горива. Изгарянето наприроден газ или на алтернативни видове горива с ниско съдържание на тежкиметали вместо въглища също ще доведе до значително намаление на емисиите натежки метали (например на живак). Интегрираният комбиниран цикъл нагазификация (ИКЦГ) е една нова технология за производство на електричество спотенциално ниски обеми на емисиите.

22. С изключение на живака тежките метали в емисиите се намират в твърдо състояние и са свързани с частиците на летливата пепел. Приразличните технологии за изгаряне на въглища процентът на образуващата селетлива пепел не е еднакъв: в котелните агрегати със скарно изгаряне е 20 -40 %, при изгаряне в кипящ слой - 15 %, в котелни агрегати с твърдошлакоотделяне (изгаряне на въглищен прах) - 70 - 100 % от общото количествопепел. Констатира се, че в дребните частици от летливата пепел съдържаниетона тежки метали е по-високо.

23. Обогатяването (например "промиването" и "биологичната обработка") на въглищата намалява съдържанието на тежки метали, които във въглищата сасвързани с неорганични вещества. Обаче степента на отстраняване на тежкитеметали при тези процеси варира в широки граници.

24. При използване на електрофилтри (ЕФ) или тъканни филтри (ТФ) ефективността на прахоулавяне може да надвишава 99,5 %, като в много случаиосигурява постигане на концентрации на прах от порядъка на 20 мг/куб. м.С изключение на живака емисиите на тежките метали могат да се намалят сминимум 90 - 99 %, като по-ниският показател се отнася за по-летливитеелементи. За намаляване на съдържанието на газообразен живак в изходящитегазове спомага ниската температура на филтрите.

25. Прилагането на техники за намаляване на емисиите от азотни оксиди, серен диоксид и прахови частици в изходящите газове позволява също така дасе отстранят тежките метали. Трябва да се предотвратява възможнотовъздействие между средите чрез подходящо пречистване на отпадъчните води.

26. Както е отбелязано в таблица 3, при използване на посочените

по-горе техники ефективността при отстраняване на живака се променя в широки

граници за различните предприятия. Понастоящем се провеждат изследвания за

разработване на техники за отстраняване на живака, но докато тези техники не

намерят широко приложение в промишлеността, не е възможно да се определи

най-добрата налична техника за една такава конкретна цел, каквато е

отстраняването на живака.

Таблица 3. Мерки за ограничаване на емисиите, ефективност и разходи за

намаляване на емисиите при изгарянето на природни горива

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението (%) | Разходи за намаление на емисиите |
| --- | --- | --- | --- |
| Изгаряне на мазут | Преход от мазут на газ | Cd, Pb: Hg: 70 - 80 | Много различни за всеки конкретен случай |
| Изгаряне на въглища | Преход от въглища към горива с по-ниски емисии на тежки метали ЕФ (със студени стени) | Прах: 70 - 100 | Много различни за всеки конкретен случай |
|  |  | Cd, Pb: >90 Hg: 30 - 40 | Относителни инвестиции 5 - 10 щатски долара/м3 отработен газ в час (>200 000 м3/ч) |
|  | Мокра десулфуризация на димните газове (ДДГ) a) | Cd, Pb: >90 Hg: 10 - 90 b) | 15 - 30 щатски долара/Мг отпадък |
|  | Тъканни филтри (ТФ) | Cd: > 95, Pb: >99 Hg: 10 - 60 | Относителни инвестиции 8 - 15 щатски долара/м3 отработен газ в час (>200 000 м3/ч) |

a) Ефективността при отстраняване на живака нараства пропорционално на

увеличаването на дела на неговите йони. Инсталациите за селективна

каталитична редукция (СКР) с високо равнище на запрашеност спомагат за

образуването на Hg (II).

b) Главно за намаляване на емисиите от серен диоксид. Намаляването на

емисиите на тежки метали е допълнителна полза (Относителни инвестиции

6 - 250 щатски долара/кВел).

-----------------------------------------------------------------------------

Първично производство на черни метали (Приложение II, категория 2)

27. В този раздел се разглеждат емисиите от агломерационни фабрики, фабрики за рудни пелети, доменни пещи и металургични предприятия, работещипо технологията на кислородно-конверторното производство (ККП). Кадмият,оловото и живакът постъпват в околната среда заедно с праховите частици.Концентрацията на интересуващите ни тежки метали в емитирания прах зависи отсъстава на суровините и добавяните при топилния процес легиращи метали.Най-подходящите мерки за намаляване на емисиите са посочени в таблица 4.Където е възможно, трябва да се използват тъканни филтри, но ако условиятане позволяват, тогава те могат да се заменят с електрофилтри и/иливисокоефективни скрубери.

28. В резултат от прилагането на НДНТ при първичното производство на черни метали общите относителни емисии на прах, директно свързани с тозитехнологичен процес, могат да бъдат намалени до следните равнища:Агломерационни фабрики 40 - 120 г/МгФабрики за рудни пелети 40 г/МгДоменни пещи 35 - 50 г/МгКислородни конвертори 35 - 70 г/Мг

29. Пречистването на газовете с тъканни филтри позволява да се намали

концентрацията на прах под 20 мг/куб. м, а използването на електрофилтри и

скрубери - до 50 мг/куб. м (средночасова концентрация). Обаче в редица

случаи използването на тъканни филтри в първичното производство на черни

метали позволява да се постигнат много по-ниски равнища.

Таблица 4. Източници на емисиите, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите на прах при първичното производство на

черни метали

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи в щатски долари) |
| --- | --- | --- | --- |
| Агломерационни фабрики | Оптимизиран спрямо емисиите процес на агломериране | ?50 | няма данни |
|  | Скрубери и ЕФ | > 90 | няма данни |
|  | Тъканни филтри | > 99 | няма данни |
| Фабрики за рудни пелети | ЕФ, варови реактори, тъканни филтри | > 99 | няма данни |
|  | Скрубери | > 95 | няма данни |
| Доменни пещи | ТФ/ЕФ | > 99 | ЕФ: 0,24 - 1/Мг чугун |
| Газоочистване на доменния газ | Мокри скрубери | > 99 | няма данни |
|  | Мокри ЕФ | > 99 | няма данни |
| Кислородни конвертори | Първично прахоулавяне: | > 99 | сух ЕФ: 2,25/Мг стомана |
|  | мокър прахоуловител /ЕФ/ТФ Вторично | > 97 | ТФ: 0,26 Мг |
|  | прахоулавяне: сух ЕФ/ТФ |  | стомана |
| Неорганизирани емисии | Закрити лентови транспортьори, изолиране, овлажняване на съхраняваните суровини, почистване на пътищата | 80 - 99 | няма данни |

30. Разработват се методи за директна редукция и топене, които ще позволят в бъдеще частично отказване от агломерационните фабрики и доменнипещи. Използването на тези технологии зависи от характеристиките на рудата иизисква получената продукция да се преработва в електродъгови пещи, коитотрябва да бъдат оборудвани със съответните пречиствателни инсталации.

Вторично производство на черни метали (Приложение II, категория 3)

31. Изключително важно е осигуряването на ефикасно улавяне на всички емисии, което може да се осигури чрез монтаж на специални уловители илиподвижни вентилационни козирки или чрез оборудване на цялата сграда саспирационна система. Улавяните емисии следва да се пречистват. При всичкипроцеси на вторично производство на черни метали, свързани с прахоотделяне,за НДНТ се смята прахоулавянето с тъканни филтри, чието използване намаляваконцентрацията на прах до равнища под 20 мг/куб. м. При използване на НДНТсъщевременно и за свеждане до минимум на неорганизираните емисииотносителните емисии на прах (включително неорганизираните емисии, директносвързани с този технологичен процес) не превишават границите в интервала0,1 - 0,35 кг/Мг стомана. Съществуват много примери, при коитоконцентрацията на прах в газа при използване на тъканни филтри е била под10 мг/куб. м. В такива случаи по правило относителните емисии на прах са под0,1 кг/Мг.

32. За претопяване на скрап се използват два различни вида пещи: мартенови и електродъгови, като мартеновите пещи постепенно ще излизат отексплоатация.

33. Съдържанието на съответните тежки метали в емисиите на прах зависи

от състава на скрапа от черни метали и добавяните в процеса на стоманеното

производство легиращи метали. Измерванията в електродъговите пещи показват,

че 95 % от емисиите на живак и 25 % от емисиите на кадмий са във вид на

пара. В таблица 5 са отразени най-ефикасните методи за намаляване на

емисиите.

Таблица 5. Източници на емисиите, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите на прах при вторичното производство на

черни метали

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи) |
| --- | --- | --- | --- |
| Електродъгови пещи | ЕФ | > 99 | няма данни |
|  | ТФ | > 99,5 | ТФ: 24 щатски долара/Мг стомана |
| Чугунолеярно производство (Приложение II, категория 4) |

34. Изключително важно е да се осигури ефикасно улавяне на всички

емисии, което може да се осигури чрез монтаж на специални уловители или

вентилационни козирки или оборудване на цялата сграда с аспирационна

система. Уловените емисии следва да се пречистват. В чугунолеярното

производство се използват вагрянки, електродъгови пещи и индукционни

електропещи. Директните емисии на прахови частици и тежки метали в

газообразно състояние се изпускат предимно при топенето и понякога в малки

количества при разливането. Източници на неорганизирани емисии са

товарно-разтоварните операции със суровините, топенето, разливането и

зареждането. В таблица 6 са отразени най-ефикасните прилагани мерки за

намаляване на емисиите, най-подходящи от гледна точка на постижимите нива на

ефективност на намалението и разходите по него. Тези мерки могат да намалят

концентрацията на прах до или под 20 мг/куб. м.

Таблица 6. Източници на емисии, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите на прах от чугунолеярните

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на съкращението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи) |
| --- | --- | --- | --- |
| Електродъгови пещи | ЕФ | > 99 | няма данни |
|  | ТФ | > 99,5 | ТФ: 24 щатски долара/Мг чугун |
| Индукционни пещи | ТФ/сух процес на абсорбция + ТФ | > 99 | няма данни |
| Вагрянка със студен въздух | Отвеждане под дъното: ТФ | > 98 | няма данни |
|  | Отвеждане над дъното: | > 97 | 8 - 12 щатски долара/Мг |
|  | ТФ + предварително обезпрашаване |  | чугун |
|  | ТФ + хемосорбция | > 99 | 45 щатски долара/Мг чугун |
| Вагрянка с горещ въздух | ТФ + предварително обезпрашаване | >99 | 23 щатски долара/Мг чугун |
|  | Дезинтегратор/скрубер на Вентури | > 97 |  |

35. За чугунолеярното производство е характерно много голямото разнообразие на технологичните обекти. За съществуващите малки инсталацииизброените мерки могат и да не бъдат НДНТ, ако не са икономически рационални.

Първично и вторично производство на цветни метали (Приложение II, категории 5 и 6)

36. В този раздел се разглеждат въпросите, свързани с емисиите на кадмий, олово и живак, и ограничаването им при първичното и вторичнотопроизводство на такива цветни метали като олово, мед, цинк, калай и никел.В резултат от използването на голям брой различни суровини и прилагането наразнообразни процеси в този отрасъл са възможни емисии на почти всички тежкиметали и техните съединения. По отношение на тежките метали, разглеждани втова приложение, от особено значение е производството на мед, олово и цинк.

37. Живачната руда и концентратът първоначално се обработват чрез трошене, а понякога и чрез пресяване. Методите за обогатяване на рудата ненамират широко приложение, въпреки че в някои инсталации за обработка нанискокачествена руда се използва флотация. След това натрошената руда сеизпича или в реторта (в малки предприятия), или в пещи (в големи предприятия)при температура, необходима за сублимирането на живачния сулфид. Отделящитесе живачни пари се кондензират в охлаждащата система и се събират катометален живак. Трябва да се осигури отстраняването на саждите, образуващисе в кондензаторите и утаечните резервоари, както и обработката им с вар,след което те отново се подават в ретортите или пещите.

38. За ефективна рекуперация на живак могат да се използват следните мерки: - мерки за намаляване на обема на образуващия се прах по време надобива и складирането на рудата, включително мерки за свеждане до минимум наразмерите на насипищата; - индиректно нагряване на пещите; - поддържане на влажността на рудата на максимално ниско равнище; - осигуряване на условия, при които температурата на газа, постъпващ вкондензатора, превишава точката на оросяването само с 10 - 20 °C; - поддържане на максимално ниска температура на изхода; и - прекарване на реакционните газове през скрубер, монтиран следкондензатора, и/или селенов филтър. Прахообразуването може да се намали чрез индиректно нагряване, разделнаобработка на различни класове прахообразна руда и контрол на влажността нарудата. Прахът трябва да се отстранява от горещия реакционен газ предипостъпването му в инсталацията за кондензиране на живак чрез циклоненуловител и/или електрофилтри.

39. При производството на злато чрез амалгамиране могат да се приложат стратегии, сходни на тези при производството на живак. Злато се добива ичрез други методи, различни от амалгамирането, които се предпочитат пристроителството на нови инсталации.

40. Цветните метали се получават главно от сулфитни руди. По технически причини и за повишаване качеството на метала отпадъчният газ,преди подаването му в контактната инсталация със серен триоксид, трябва многодобре да се очисти от прах (< 3 мг/куб. м), като може да се наложидопълнително отстраняване на живака, в резултат на което емисиите на тежкиметали също така се свеждат до минимум.

41. При възможност трябва да се използват тъканни филтри, които позволяват да се намали концентрацията на прах до ниво под 10 мг/куб. м.Прахът, който се отделя на всички етапи от пирометалургичното производство,трябва да бъде рециклиран в предприятието или извън него, което се налагасъщо така и от изискванията по хигиена на труда.

42. Що се отнася до първичното производство на олово, в тази област, както показва първоначалният опит, съществуват нови интересни технологии задиректна редукция в процеса на топене без агломериране на концентрата. Тезипроцеси са примери за технологии от ново поколение за директно автогеннотопене на олово, които по-малко замърсяват околната среда и консумиратпо-малко енергия.

43. Вторичното олово се получава главно от излезли от употреба акумулатори за леки и товарни автомобили, които се разкомплектоват, преди дапостъпят в топилната пещ. НДНТ трябва да включва едно топене къса въртяща сепещ или в шахтова пещ. Използването на кислородни горелки може да намаликоличеството отпадъчни газове и увличания от димните газове прах с 60 %.Пречистването на изходящите газове с тъканни филтри позволява да се постигнеконцентрация на прах от 5 мг/куб. м.

44. Първичният цинк се произвежда чрез електролитен метод с пържене и излужване. В някои случаи алтернатива на пърженето може да бъде технологиятаза излужване под налягане, която може да се смята за НДНТ в новитепредприятия, в зависимост от характеристиките на концентрата. Емисиите повреме на пирометалургичното производство на цинк в пещите "Империалсмелтинг" ("ИС") могат да бъдат сведени до минимум в резултат на следнитемерки: използване на пещно гърло с двуконусно зареждане, пречистване свисокоефективни скрубери, ефективно засмукване, прахоотделяне и пречистванена газовете, отделящи се от шлаката и разливането на оловото, както и нафино пречистване (<10 мг/куб. м) на изходящите пещни газове с високосъдържание на въглероден оксид.

45. За рекуперация на цинк от оксидирани отпадъци последните се преработват в пещ тип "ИС". Отпадъците с много ниско съдържание на цинк ипрахът от пещното гърло (например в предприятията на черната металургия)отначало се обработват във въртящи се пещи тип "Велц", в които се произвеждависококонцентриран цинков оксид. Металургичните материали се рециклират чрезтопене в индукционни пещи или в пещи с директно или индиректно нагряванес природен газ или течни горива или във вертикални реторти тип "Ню Джърси",в които могат да се рециклират най-различни оксидни и метални вторичнисуровини. Цинкът може да се рекуперира и от оловна пещна шлака чрез фюмингпроцес.

46. По правило в рамките на технологичните процеси трябва да се

използват ефективни прахоуловители както за първичните газове, така и за

неорганизираните емисии. Прилаганите мерки за намаляване на емисиите са

посочени в таблици 7а и 7b. Използването на тъканни филтри осигурява

намаляване на емисиите на прах до равнища под 5 мг/куб. м.

Таблица 7а. Източници на емисии, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите на прах при първичното производство на

цветни метали

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи в щатски долари) |
| --- | --- | --- | --- |
| Неорганизирани емисии | Вентилационни козирки, изолиране и т.н., пречистване на изходящите газове с ТФ | > 99 | няма данни |
| Пържене/агломериране | Агломериране без принудителна тяга: ЕФ + скрубери (преди двуконтактната сярнокисела инсталация) + ТФ за остатъчните газове | няма данни | 7 - 10/Мг H2SO4 |
| Конвенционално топене (редукция в шахтова пещ) | Шахтова пещ: закрито пещно гърло/ефективни вакуумни системи за изсмукване при изпускателните отвори + ТФ, закрити улеи, пещни гърла с двуконусно зареждане | няма данни | няма данни |
| Пещи “Империъл смелтинг” | Високоефективно мокро пречистване | > 95 | няма данни |
|  | Скрубери | няма данни | няма данни |
|  | Вентури |  |  |
|  | Пещни гърла с двуконусно зареждане | няма данни | 4/Мг произведен метал |
| Излужване под налягане | Приложението зависи от характеристиките на концентрата при излужването | > 99 | различни за различните обекти |
| Процеси на директна редукция в процеса на топене | Дисперсно топене, например процесите Кивцет, Оутукумпу и Мицубиши | няма данни | няма данни |
|  | Топене във вани, например въртящ се конвертор с горно вдухване, процеси Аусмелт, Изасмелт, КуСЛ и Норанда | Аусмелт: Pb 77, Cd 97; КуСЛ: Pb 92, Cd 33 | КуСЛ: експлоатационни разходи 60/Мг Pb |

Таблица 7b. Източници на емисии, мерки за ограничаването им, ефективност и разходи за намаляване на емисиите на прах при вторичното производство на цветни метали

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи в щатски долари) |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство на олово | Къса въртяща се пещ: вентилационни козирки над изпускателните отвори + ТФ; цилиндричен кондензатор, кислородни горелки | 99,9 | 45/Мг Pb |
| Производство на цинк | Топене в пещи “Империал смелтинг” | > 95 | 14/Мг Zn |
| Циментова промишленост (Приложение II, категория 7) |
| 47. В пещите за изпичане на цимент като допълнително гориво могат да се използват отработени нефтопродукти или стари автомобилни гуми. Приизползване на отпадъци към емисиите се предявяват същите изисквания кактопри изгарянето на отпадъци, а при изгаряне на опасни отпадъци в зависимостот тяхното количество, постъпващо в инсталацията - изискванията, прилаганипри процесите за изгаряне на опасни отпадъци. Този раздел обаче разглеждаинсталации, в които се изгарят природни горива. |
| 48. Прахови частици се емитират на всички етапи от процеса на производство на цимент, обхващащи товарно-разтоварните операции,подготовката на суровините (мелници, сушилни камери), производството наклинкер и приготвянето на цимент. Тежките метали попадат в пещите заизпичане със суровините, природните горива и отпадъците, използвани катогориво. |
| 49. За производството на клинкер се използват следните видове пещи за изпичане: дълги въртящи се пещи, работещи по мокрия метод; дълги въртящи сепещи, работещи по сухия метод; въртящи се пещи с циклонен подгревател,въртящи се пещи със скаров подгревател, шахтови пещи. От гледна точка наенергийните потребности и възможностите за ограничаване на емисиите запредпочитане са въртящите се пещи с циклонен подгревател. |
| 50. За рекупериране на топлината изходящите газове от въртящите се пещи, преди да бъдат обезпрашени, се нагряват и преминават през сушилните намелниците (ако има такива). Събраният прах отново се добавя към постъпващияматериал. |
| 51. С изходящите газове в атмосферата се емитират по-малко от 0,5 % от оловото и кадмия, постъпили в пещта. Високото съдържание на основни веществаи хомогенизирането в пещта спомагат за задържането на тези метали в клинкераили в пещната прах. |
| 52. Атмосферните емисии на тежки метали могат да се намалят например чрез отвеждане на изпускания поток и складиране на събрания прах вместо тойда се добавя към постъпващата суровина. Във всеки отделен случай обаче тезимерки трябва да се разглеждат с оглед на последиците от попадане на тежкиметали в натрупаните отпадъци. Друга възможност е обходният път на горещатасуровинна смес с частично разтоварване на изпечената гореща суровинна смеспреди входа на пещта и нейното подаване в инсталацията за производство нацимент. Като алтернативен вариант прахът може да се добави към клинкера.Друга важна мярка е строго контролираното стабилно функциониране на пещта заизпичане, за да се избегне аварийното изключване на електрофилтрите,предизвикано от много високи концентрации въглероден окис. Важно е да сеизбягват високи стойности на емисиите на тежки метали при такива аварийниизключвания. |

53. В таблица 8 са отразени най-широко прилаганите мерки за намаляване

на емисиите. За намаляване на директните емисии на прах от трошачките,

мелниците и сушилните се използват главно тъканни филтри, а емисиите на

отпадъчните газове от пещите и клинкероохладителите се пречистват с

електрофилтри. При използване на ЕФ съдържанието на прах може да се намали

до равнища под 50 мг/куб. м. При използване на ТФ концентрацията на прах в

пречистените изходящи газове може да се намали до 10 мг/куб. м.

Таблица 8. Източници на емисии, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите в циментовата промишленост

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването |
| --- | --- | --- | --- |
| Директни емисии от трошачки, мелници, сушилни инсталации | ТФ | Cd, Pb: > 95 | няма данни |
| Директни емисии от въртящи се пещи и охладители за клинкер | ЕФ | Cd, Pb: > 95 | няма данни |
| Директни емисии от въртящи се пещи | Адсорбция с активен въглен | Hg > 95 | няма данни |
| Стъкларска промишленост (Приложение II, категория 8) |
| 54. В стъкларската промишленост емисиите на олово са от особено значение поради това, че при различните видове стъкло като суровина сеприбавя и олово (например при производство на кристално стъкло и катодниелектронно-лъчеви тръби). При производството на натриево-калциево-силикатноамбалажно стъкло емисиите на олово зависят от качеството на рециклиранотостъкло, използвано в технологичния процес. Концентрацията на олово в праха,образуващ се при топенето на кристално стъкло, обикновено е около 20 до 60 %. |
| 55. Емисиите на прах идват предимно от приготвянето на шихтата, пещите, дифузионните утечки от отворите на пещите, както и довършителната обработкаи издухването на стъклените изделия. Особено силно те зависят от вида наизползваното гориво, типа на пещта и характера на произвежданото стъкло.При използване на кислородни горелки обемът на отпадъчния газ и емисиите напрах, увлечен от изходящите газове, могат да се намалят с 60 %. Приелектрическо нагряване емисиите на олово са значително по-ниски, отколкотопри използване на нефтопродукти или газ като гориво. |
| 56. Шихтата се стопява в пещи с непрекъснато действие, с периодично действие или в тигели. При топене на стъкло в пещи с периодично действиеемисиите варират в широки граници. Емисиите на прах от пещите за топене накристално стъкло (< 5 кг/Мг стопена стъклена маса) са по-високи от емисиитепри пещи от друг тип (< 1 кг/Мг стопено калциево-натриево и калиево стъкло). |
| 57. Някои от мерките за намаляване на директните емисии металосъдържащ прах са: гранулирането на стъклената шихта, преминаването на нагревателнатасистема от нефтопродукти/газ на електроенергия, зареждане на повече стъклениотпадъци в шихтата, както и по-внимателното сортиране на суровините (поразмера на късовете) и рециклираното стъкло (избягване на оловосъдържащифракции). Пречистването на отработените газове може да се извършва с тъканнифилтри, позволяващи да се намалят емисиите под 10 мг/куб. м. При пречистванес електрофилтри се постигат емисии под 30 мг/куб. м. В таблица 9 са посоченисъответните показатели на ефективността при намаляване на емисиите. |

58. Понастоящем се разработват методи за производство на кристално

стъкло без влагане на оловни съединения.

Таблица 9. Източници на емисии, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите на прах в стъкларската промишленост

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите от прах (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи) |
| --- | --- | --- | --- |
| Директни емисии | ТФ | > 98 | няма данни |
|  | ЕФ | > 90 | няма данни |
| Хлор-алкално производство (Приложение II, категория 9) |
| 59. В хлор-алкалното производство се получават хлор(газ), алкални хидроксиди и водород чрез електролиза на разтвор на сол. В съществуващитеинсталации широко се използват живачният и диафрагменият процес, като идвата изискват въвеждането на ефикасни методи за предотвратяване появата наекологични проблеми. При мембранния метод няма директни емисии на живак.Освен това този процес има по-ниска електролитна енергия и по-големи разходина топлина за осигуряване на изискваната концентрация на алкалнитехидроксиди (общият енергиен баланс показва, че мембранната технологияпозволява икономии на енергия в границите на 10 - 15 %), освен това енеобходимо по-малко пространство за действието на електролитните клетки.Ето защо този вариант се предпочита при новите инсталации. Решение 90/3 наКомисията за предотвратяване на замърсяването на морската среда отизточници, разположени на сушата (ПАРКОМ) от 14 юни 1990 година препоръчвахлор-алкалните инсталации с живачни елементи да се изведат от експлоатациявъзможно най-скоро с цел пълен отказ от тях до 2010 година. |
| 60. Според съобщенията относителните инвестиции за подмяна на живачните елементи с мембранен процес са от порядъка на 700 - 1000 щатски долара/Мгпроизведен хлор(газ). Въпреки че това може да изисква допълнителни разходи,свързани освен с всичко останало и с по-високата стойност на инсталацията иразходите за пречистване разтвора на солта, в повечето случаиексплоатационните разходи намаляват. Това се обяснява главно с икономиитевследствие намалената консумация на енергия и по-ниските разходи запречистване на отпадъчните води и депониране на отпадъците. |
| 61. Източници на живачни емисии при използване на живачния метод са: вентилационната система на помещението, в което се намират живачнитеелементи; технологичните изпускания; крайната продукция, по-специалноводородът; и отпадъчните води. Що се отнася до атмосферните емисии, живакът,емитиран дифузно от елементите към помещенията, в които са разположени, е отособено значение. В този случай голямо значение имат профилактичните мерки иконтролът, чийто приоритет зависи от относителната важност на всеки източникв дадена инсталация. Във всеки случай на извличане на живак от образуванатаот производствения процес утайка е необходимо прилагането на конкретниконтролни мерки. |
| 62. За намаляване на емисиите от съществуващите инсталации, използващи живачни елементи, могат да се предприемат следните мерки: - управление на технологичния процес и технически мерки заоптимизиране на експлоатацията и техническото обслужване на елементите иповишаване на ефективността на методите за работа; - изолация, херметизация и регулирано отвеждане на газовете чрезизсмукване; - почистване на помещенията, където са разположени елементите, ивземане на мерки за поддържане на надлежна чистота в тях; и - пречистване на ограничени газови потоци (някои замърсени въздушнипотоци и водородния газ). |
| 63. Тези мерки могат да намалят емисиите на живак до нива, значително по-ниски от 2,0 г/Мг произведен хлор(газ), изразени като средногодишнастойност. Има примери за инсталации, в които е постигнато намаляване наемисиите на живак много под 1,0 г/Мг произведен хлор(газ). СъгласноРешение 90/3 на ПАРКОМ към 31 декември 1996 година съществуващитехлор-алкални инсталации с живачни елементи трябва да отговарят на изискванетоза поддържане на концентрация на живак в емисиите, предмет на Конвенцията запредотвратяване на замърсяването на морската среда от източници, разположенина сушата, на равнище 2 г/Мг произведен хлор(газ). Тъй като емисиите доголяма степен зависят от правилната експлоатация на оборудването, среднатаим стойност трябва да зависи от и да включва периоди на поддръжка от еднагодина или по-малко. |
| Изгаряне на битови, медицински и опасни отпадъци (Приложение II, категории 10 и 11) |
| 64. Емисиите на кадмий, олово и живак се обуславят от изгарянето на битови, медицински и опасни отпадъци. В процеса на изгарянето им живакът,значителна част от кадмия и малка част от оловото преминават в летливаформа. За намаляване на тези емисии преди и след изгарянето трябва да сепредприемат специални мерки. |
| 65. За най-добра налична техника за прахоулавяне се смята използването на тъканни филтри в съчетание със сухи или мокри начини за намаляване наемисиите на летливи съединения. За достигане на ниски нива на емисиите напрах могат също така да се използват електрофилтри в съчетание със системиза мокро пречистване, но за разлика от тъканните филтри те предлагатпо-малко възможности, особено по отношение предварителното поставяне нафилтриращ слой за адсорбция на летливите замърсители. |
| 66. При използване на НДНТ за пречистване на димните газове концентрацията на прах намалява до 10 - 20 мг/куб. м; на практика се достигатпо-ниски концентрации, а в някои случаи се съобщава за концентрации под1 мг/куб. м. Концентрацията на живак може да бъде намалена до 0,05 -0,10 мг/куб. м (при 11 % кислород). |
| 67. В таблица 10 са посочени прилаганите вторични мерки за намаляване на емисиите. Получаването на данни, достоверни за всички случаи, е свързанос трудности поради това, че относителните разходи в щатски долари за тонзависят от изключително много специфични за дадени обекти променливи, катосъстава на отпадъците. |

68. Тежки метали присъстват във всички фракции на битовите отпадъци

(например продуктите, хартията, органичните материали). Ето защо емисиите от

тежки метали могат да се намалят чрез намаляване количеството на изгаряните

битови отпадъци. Това може да се постигне чрез прилагането на различни

методи за управление на отпадъците, включително на програми за рециклиране и

компостиране на органичните материали. Освен това в някои страни на ИКЕ е

разрешено битовите отпадъци да се депонират в сметища. При правилна

организация на депата емисиите на кадмий и олово са изключени, а тези на

живак могат да бъдат по-ниски, отколкото при изгарянето на отпадъците. В

редица страни на ИКЕ се провеждат изследвания за изучаване на емисиите на

живак от депата.

Таблица 10. Източници на емисии, мерки за ограничаването им, ефективност

и разходи за намаляване на емисиите при изгарянето на битови, медицински

и опасни отпадъци

| Източник на емисиите | Мерки за ограничаване на емисиите | Ефективност на намалението на емисиите (%) | Разходи за борба със замърсяването (общи разходи в щатски долари) |
| --- | --- | --- | --- |
| Димни газове | Високоефективни скрубери ЕФ (3 полета) | Pb, Cd: > 98, Hg ? 50 | няма данни |
|  |  | Pb, Cd: 80 - 90 | 10 - 20/Мг отпадъци |
|  | Мокър ЕФ (1 поле) Тъканни филтри Инжектиране/впръскване на въглен + ТФ | Pb, Cd: 95 - 99 Pb, Cd: 95 - 99 Hg > 85 | няма данни 15 - 30/Мг отпадъци експлоатационни разходи: приблизително 2 - 3/ мг отпадъци |
|  | Филтриране през слой активен въглен | Hg > 99 | експлоатационни разходи: приблизително 50/мг отпадъци |

Приложение IV

Срокове за прилагане на нормите за допустими емисии и най-добрите налични техники спрямо новите и съществуващите неподвижни източници Сроковете за прилагане на нормите за допустими емисии и най-добритеналични техники са: а) спрямо новите неподвижни източници: две години след влизането в силана този протокол; b) спрямо съществуващите неподвижни източници: осем години следвлизането в сила на този протокол; ако е необходимо, за отделни съществуващинеподвижни източници този период може да бъде удължен, съгласно срока наамортизация, предвиден от националното законодателство.

Приложение V

Допустими стойности за ограничаване на емисиите от големи неподвижни източници I. Увод

1. Следните две категории допустими стойности имат важно значение за ограничаване на емисиите от тежки метали: - стойностите за конкретни тежки метали или групи тежки метали; и - стойностите за емисии на прахови частици като цяло.

2. По принцип нормите за допустими емисии за праховите частици не могат да заменят конкретните норми за допустими емисии за кадмия, оловото иживака, тъй като количеството метали, свързани с емисиите на праховичастици, е различно за различните процеси. Спазването на тези допустимистойности обаче до голяма степен спомага за намаляването на емисиите натежки метали като цяло. Освен това мониторингът на емисиите на праховичастици обикновено е по-евтин от мониторинга на емисиите на отделнитеметали, освен това непрекъснатият мониторинг на концентрацията на отделнитетежки метали по правило е неосъществим. Ето защо допустимите стойности запраховите частици имат голямо практическо значение и са изложени в товаприложение в повечето случаи за допълнение или замяна на конкретни норми задопустими емисии за кадмия, оловото или живака.

3. Нормите за допустими емисии, изразени в мг/куб. м, се отнасят за стандартни условия (обем при 273,15 К, 101,3 кПа, сух газ) и се изчисляваткато средна стойност за едночасови измервания, като обхващат функциониране впродължение на няколко, по правило 24 часа. Периодите за въвеждане вексплоатация и на престой следва да се изключват. Средното време може да сеувеличи, когато се изисква получаването на достатъчно точни резултати отнаблюденията. Спрямо съдържанието на кислород в изходящите газове следва дасе прилагат стойностите, установени за отделни големи неподвижни източници.Всякакво разреждане с цел намаляване на концентрацията на замърсителите визходящите газове е забранено. Нормите за допустими емисии за тежките металивключват твърдото, газообразното и парообразното състояние на метала инеговите съединения, изразени като метала. Когато се посочват допустимитестойности по отношение на общия обем на емисиите, изразени съответно вграмове на единица продукция или производителност, те се отнасят за суматаот емисиите на димни газове и на неорганизираните емисии, изчислена катосредногодишна стойност.

4. В случаите, когато превишаване на зададените допустими стойности не може да бъде изключено, се осъществява контрол или над емисиите, или надработен параметър, показващ дали даден контролен уред се експлоатира иподдържа правилно. Мониторингът на емисиите или на работните параметритрябва да e постоянен, ако масовият поток на прах надвишава 10 кг/час. Акосе осъществява контрол над емисиите, измерването на концентрацията назамърсителите в газоходите трябва да има представителен характер. Ако надпраховите частици се осъществява периодичен мониторинг, концентрациитеследва да се измерват на равни интервали, като се вземат предвид поне тринезависими едно от друго отчитания през дадена проверка. Вземането на пробии анализът на всички замърсители, както и референтните измервателни методиза калибриране на автоматичните средства за измерване трябва да се провеждатсъгласно нормите, заложени от Европейския комитет по стандарти (ЕКС) илиМеждународната организация по стандартизация (ИСО). Докато бъдат изработенисъответни ЕКС или ИСО стандарти, се прилагат националните такива. Те същомогат да се използват, ако осигуряват резултати, равностойни на ЕКС или ИСОстандартите.

5. Ако мониторингът се осъществява непрекъснато, спазването на допустимите стойности се смята за постигнато, ако нито една от изчисленитесреднодневни стойности на концентрациите в емисиите не надвишава нормата задопустима емисия, ако среднодневната стойност на контролирания параметър непревишава допустимите стойности или ако среднодневната стойност наконтролирания параметър не надвишава съответната такава, установена по времена изпитанията на работните характеристики, когато контролният уред е билексплоатиран и поддържан правилно. Спазването на всяка от допустимитестойности, изразена като общ обем на емисиите за единица продукция или катообщ годишен обем на емисиите, се смята за постигнато, ако контролиранатастойност не е превишена съгласно описаното по-горе. II. Специфични норми за допустими емисии за отделни големи неподвижниизточници

Изгаряне на природни горива (Приложение II, категория 1):

6. Нормите за допустими емисии се отнасят за съдържание от 6 % кислород в димните газове за твърдо гориво и 3 % кислород - за течните горива.

7. Норма за допустима емисия на прахови частици при твърдите и течните горива: 50 мг/куб. м.

Агломерационни фабрики (Приложение II, категория 2):

8. Норма за допустима емисия на прахови частици: 50 мг/куб. м.

Фабрики за рудни пелети (Приложение II, категория 2):

9. Норми за допустими емисии на прахови частици: a) трошене, сушене: 25 мг/куб. м; и b) производство на рудни пелети: 25 мг/куб. м.

10. Норма за допустима емисия за обща прах: 40 г/Мг произведени рудни пелети.

Доменни пещи (Приложение II, категория 3):

11. Норма за допустима емисия на прахови частици: 50 мг/куб. м.

Електродъгови пещи (Приложение II, категория 3):

12. Норма за допустима емисия на прахови частици: 20 мг/куб. м. Производство на мед и цинк, включително в топилни пещи тип "Империалсмелтинг" (Приложение II, категории 5 и 6):

13. Норма за допустима емисия на прахови частици: 20 мг/куб. м.

Производство на олово (Приложение II, категории 5 и 6):

14. Норма за допустима емисия на прахови частици: 10 мг/куб. м.

Циментова промишленост (Приложение II, категория 7):

15. Норма за допустима емисия на прахови частици: 50 мг/куб. м.

Стъкларска промишленост (Приложение II, категория 8):

16. Нормите за допустими емисии се отнасят за различни съдържания на кислород в димните газове в зависимост от вида на пещта: ванни пещи - 8 %;тигелни пещи и пещи с периодично действие - 13 %.

17. Норма за допустима емисия на олово: 5 мг/куб. м.

Хлор-алкално производство (Приложение II, категория 9):

18. Нормите за допустими емисии се отнасят за общото количество живак, емитирано от дадена инсталация в атмосферата, независимо от източника наемисиите, изразено като средногодишна стойност.

19. Нормите за допустими емисии за съществуващите хлор-алкални инсталации се определят на съвещанието на страните в рамките наИзпълнителния орган не по-късно от две години след влизането в сила на тозипротокол.

20. Норма за допустима емисия за нови хлор-алкални инсталации: 0,01 г живак/Мг произведен хлор(газ).

Изгаряне на битови, медицински и опасни отпадъци (Приложение II, категории 10 и 11):

21. Нормите за допустими емисии се отнасят за съдържание на кислород в димните газове от 11 %.

22. Норми за допустими емисии за прахови частици: a) 10 мг/куб. м за изгаряне на опасни и медицински отпадъци; b) 25 мг/куб. м за изгаряне на битови отпадъци.

23. Норми за допустими емисии на живак: a) 0,05 мг/куб. м за изгаряне на опасни отпадъци; b) 0,08 мг/куб. м за изгаряне на битови отпадъци; с) допустимите стойности на живаксъдържащите емисии в резултат отизгарянето на медицински отпадъци се определят от съвещанието на страните,провеждано в рамките на Изпълнителния орган не по-късно от две години отдатата на влизането в сила на този протокол.

Приложение VI

Мерки за контрол на продуктите

1. Ако в това приложение не е предвидено друго, не по-късно от шест месеца от датата на влизане в сила на този протокол съдържанието на олово втърговския бензин, предназначен за моторни превозни средства, не трябва дапревишава 0,013 г/л. Страните, в които се продава безоловен бензин съссъдържание на олово под 0,013 г/л, трябва да се стремят към запазване илипонижаване на това равнище.

2. Всяка от страните полага усилия за преминаването към видове горива със съдържание на олово, посочено по-горе в точка 1, да осигури общонамаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

3. В случаите, когато държавата е преценила, че ограничаването на съдържанието на олово в търговските бензини съгласно точка 1 ще доведе довъзникването на тежки социално-икономически или технически проблеми или нямада осигури общо подобряване в опазването на природната среда или човешкотоздраве, поради освен всичко останало нейните климатични условия, тя може даудължи периода от време, посочен в тази точка, до срок до 10 години, презкойто може да се продава етилиран бензин със съдържание на олово под0,15 г/л. В този случай държавата посочва в заявление, което се предава насъхранение заедно с документа за ратификация, приемане, утвърждаване илиприсъединяване, своите намерения да удължи този период от време и представяна Изпълнителния орган в писмен вид информация за основанията на товарешение.

4. В дадена страна се допуска продажбата на незначителни количества етилиран бензин със съдържание на олово, което не превишава 0,15 г/л, заизползване в старите моторни превозни средства, ако обемът на продажбитему не превишава 0,5 % от общия обем на реализацията на бензин в тази страна.

5. Всяка от страните не по-късно от пет години, или десет години - за страните с икономика в преходен период, които в своето заявление, предаваноза съхранение заедно с документа за ратификация, приемане, утвърждаване илиприсъединяване, посочват намерението си да възприемат десетгодишен период,след влизане в сила на този протокол следва да постигне равнища наконцентрации, които не превишават: a) 0,05 тегловни % живак в алкално-мангановите акумулаторни батерии,предназначени за продължително използване в екстремални условия (напримерпри температури под 0 °C или над 50 °C или подложени на шокови въздействия);и b) 0,025 тегловни % живак във всички други алкално-мангановиакумулаторни батерии. Горепосочените пределни стойности могат да се превишават при новоприлагане на технология за производство на акумулаторни батерии или приизползване на акумулаторна батерия в нов продукт, ако са предприети разумнипредпазни мерки за осигуряване на екологично безопасно отстраняване насъответната батерия или продукт с отстранена лесно сваляема батерия.Алкално-мангановите таблетъчни елементи и батериите, състоящи се оттаблетъчни елементи, следва също да се изключат от това задължение.

Приложение VII

Мерки за управление на продуктите

1. Целта на това приложение е да се определят основните насоки в дейността на страните по отношение прилагането на мерки за управление напродуктите.

2. Страните могат да разгледат възможността за приемане на подходящи мерки за управление на продуктите, като например посочените по-долу, когатотова е оправдано от наличието на потенциална опасност от отрицателновъздействие върху човешкото здраве и околната среда в резултат на емисии наедин или няколко от тежките метали, посочени в приложение 1, като взематпредвид всички съответни опасности и ползи от такива мерки, с цел всичкипромени в продуктите да осигуряват общо намаляване на вредното въздействиевърху човешкото здраве и околната среда: a) замяна на продуктите, съдържащи един или повече специално добавенитежки метали, от посочените в приложение I, при наличие на подходящалтернативен продукт; b) свеждане до минимум или замяна в продуктите на един или повечеспециално добавени тежки метали от посочените в приложение I; c) представяне на информация за характеристиките на продуктите,включително етикетиране, с оглед информиране на потребителите относносъдържанието на един или повече специално добавени тежки метали отпосочените в приложение I, както и относно необходимостта от безопасноизползване и третиране на отпадъците; d) използване на икономически стимули или доброволни споразумения с целнамаляване или елиминиране съдържанието на тежки метали от посочените вприложение I в различни продукти; и e) разработване и осъществяване на програми за екологосъобразносъбиране, рециклиране или депониране на продуктите, съдържащи един оттежките метали от посочените в приложение I.

3. Всеки от долупосочените продукти или група продукти съдържа един или повече от тежките метали, изброени в приложение I, и попадат под действиетона регламентираните или доброволни мерки, предприети от поне една страна поконвенцията, основани до голяма степен на приноса на този продукт къмемисиите на един или повече от тежките метали, посочени в приложение I.Засега обаче все още липсва достатъчна информация, която да потвърди, четези продукти представляват сериозни източници на емисии за всички страни, икоято по такъв начин би могла да оправдае необходимостта от включването им вприложение VI. Препоръчва се всяка от страните да разгледа съществуващатаинформация и ако се убеди в необходимостта от предприемане на предпазнимерки, да предприеме мерките за управление на продуктите, посочени в точка 2,по отношение на един или няколко от долупосочените продукти: a) живаксъдържащи електрически компоненти, т.е. устройства, коитосъдържат един или няколко контакта/датчика за предаване на електрически ток,като релета, термостати, прекъсвачи за ниво, прекъсвачи за налягане и другипрекъсвачи (предприеманите мерки включват забрана за използване на по-голямачаст от живаксъдържащите електрически компоненти; доброволни програми заподмяна на някои живачни прекъсвачи с електронни или специални комутатори;доброволни програми за рециклиране на прекъсвачи; и доброволни програми зарециклиране на термостати); b) живаксъдържащи измервателни уреди, като термометри, манометри,барометри, измерватели, прекъсвачи и трансмитери за налягане (предприеманитемерки включват забрана за използване на живачни термометри и измервателниуреди); c) живаксъдържащи луминесцентни лампи (предприеманите мерки включватнамаляване съдържанието на живак във всяка лампа чрез осъществяване както надоброволни, така и регламентиращи програми и доброволни програми зарециклиране); d) живаксъдържаща стоматологична амалгама (предприеманите меркивключват доброволни мерки и забрана за използване на стоматологични амалгамис някои изключения и доброволни програми за стимулиране улавянето настоматологичната амалгама преди изпускането й към водопречиствателнитестанции от стоматологичните кабинети); e) живаксъдържащи пестициди, включително покритие за семена(предприеманите мерки включват забрана за използване на всички живачнипестициди, включително на препарати за обработка на семена, както и забраназа използване на живака като дезинфекционно средство); f) живаксъдържащи бои (предприеманите мерки включват забрана заизползване на всички такива бои, включително тези за боядисване на вътрешнипомещения и на детски играчки, както и забрана за използване на живак впроизводството на бои против обрастване); и g) живаксъдържащи акумулаторни батерии, освен посочените в приложение VI(предприеманите мерки включват намаляване съдържанието на живак чрезреализация както на доброволни, така и на регламентирани програми, а същосъбиране на екологични такси и доброволни програми за рециклиране).