ПРАВИЛА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНИ ПО РЕДА НА

ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

След изграждане и въвеждане в експлоатация на съответното ново регионално депо, съществуващите общински депа за неопасни (битови) отпадъци ще преустановят експлоатация и ще подлежат на закриване, рекултивация и последващи следексплоатационни грижи за площадката на рекултивираното депото.

Видът и съставът на отделните елементи на системата за повърхностно запечатване се определят в зависимост от класа на депото, свойствата на депонираните отпадъци или по предписание на компетентния орган.

В чл. 20 и т. 4.1. на Приложение № 2 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са посочени препоръчителните елементи на системата за повърхностно запечатване с горен изолиращ екран на депата за отпадъци.

Имайки предвид ограничените средства, предвидени в ПМС 209/2009 г., при кандидатстване за финансиране по реда на цитираното Постановление с проекти за рекултивация на съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, проектите следва да са съобразени с посочените по-долу минимални изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, които са в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г.

Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г. включват следните дейности:

1. Прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация. Тези дейности се изпълняват при необходимост в зависимост от състоянието на конкретното депо.

2. Изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото. Тази дейност се изпълнява само за част от периметъра на депото, в случай че е необходимо.

3. Провеждане на техническа рекултивация на депото, включваща:

3.1. Полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър, като за долния петдесет сантиметров слой да се използват глинести материали.

3.2. Изграждане на газоотвеждаща система, включваща:

- вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 100 метра, с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.

- за големите депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100 хил. м3 отпадъци да се предвиди монтирането на инсталация за изгаряне във факел на уловените от системата газови емисии от депото.

3.3. При липса на естествени глинести материали при минимално изисквана дебелина 0,5 м., се допуска използването на бентонитови хидроизолации (GCL's) в комбинация с минералния запечатващ пласт.

4. Провеждане на биологична рекултивация на депото, чрез тревна, храстова и дървесна растителност, характерна за съответния район.

- при изпълнение на биологическата рекултивация да не се предвижда засаждане на чужди и нехарактерни за съответния регион тревни, храстови и дървесни видове.

- Да се разпределят по години отгледните мероприятия за 3 /три/-годишен период на рекултивация, като този период се включи към количествената сметка и в основната количествено-стойностна сметка. Агротехническите мероприятия за предсеитбена обработка на почвата, да са базирани на анализи за физикохимичен състав и свойства на субстрата за биологичната рекултивация. Да се направи анализ за чистотата и запасеността на почвения слой с хранителни вещества, за осигуряване на нормалното развитие на растителните видове (тревни, дървесни и храстови).

- в случай, че теренът предмет на рекултивация, попада на територията на защитена зона обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите, и се предвижда след завършване на рекултивацията теренът да си върне предназначението на територията „пасище, мера” е необходимо дейностите по рекултивация да се съобразят с разписаните в съответната Заповед забрани за „използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади”. Също така трябва да се има предвид, че тези проекти попадат в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, обн., ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г.) и за тях следва да има проведена процедура по реда на Наредбата, като компетентен орган е Директора на съответната РИОСВ (освен в случаите когато е налице хипотезата на чл.6а, т.1, буква „а“ от Наредбата).

5. За съществуващите депа, на които са натрупани над 15 хил. м3 отпадъци да се провежда контрол и мониторинг на депото, съобразно изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в т.ч.:

- ниво и състав на подземните води, чрез осигуряване на минимум един пункт за мониторинг на подземните води над депото и най-малко два пункт за мониторинг след депото, по посока на естествения поток;

- мониторинг на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло;

- слягания на повърхността на тялото на депото.

6. Осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на депото.

7. Нормативни и процедурни изисквания при използването на утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) от населени места и др. пречиствателни станции, за рекултивация на общински депа за неопасни битови отпадъци.

7.1. Процедурни изисквания, в съответствие с действащата нормативна уредба.

- Разрешение за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците;

- Разрешение издадено по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на земеделските земи;

- Изпитване на утайките, които ще се вложат като компонент в субстрата за биологична рекултивация за земеделско ползване, по показателите разписани в Приложение 4 и в съответствие с методите описани в Приложение 5 от Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.

- Анализ на почвени проби, взети от местата където ще се оползотворяват утайките, съгласно изискванията на чл. 9, ал.1,2,3 и 4  от Наредбата;

- Изпитването на утайките и анализа на почвените проби да се извършва в акредитирани лаборатории, съгласно чл. 8, ал. 2 и ал. 5 на Наредбата;

- Протоколите от изпитване на утайките и от анализа на почвените проби са  неразделна част от проектната документация;

- Проектите за рекултивация и протоколите с резултатите от изпитването на утайките и почвата от местата, където ще се използват утайките, се внасят в Института по почвознание „Н. Пушкаров” за изразяване на писмено становище, по отношение достоверността на резултатите от изпитването на утайките и пригодността на същите  към почвените и хидроложките характеристики на терена подлежащ на рекултивация;

8. Проектите за рекултивация на общински депа за битови отпадъци, с използване на утайки от ГПСОВ, разработени съгласно изискванията на Наредба № 26/2.10.2996 г. (изм. и доп., бр.30 от 22.03.2002 г.) и в съответствие с минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, към Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. (обн., ДВ, бр. 83 от 24.09.2004 г., доп., бр. 87 от 30.10.2007 г.), окомплектовани с гореописаните документи в т.7, се внасят в деловодството на ПУДООС.

9. Проектите за рекултивация на общински депа за битови отпадъци, без използване на утайки от ГПСОВ, се разработват съгласно изискванията на Наредба № 26/2.10.2996 г. (изм. и доп., бр.30 от 22.03.2002 г.) и в съответствие с минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, към Наредба № 8 от 24.08.2004 г, за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и се внасят в деловодството на ПУДООС.

Проектите за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци се съгласуват от Министъра на околната среда и водите на основание чл. 17 от Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.), във фаза Работен проект.

Приемането на техническата и биологическата рекултивация на депа за неопасни битови отпадъци, да се извършва в съответствие с Раздел V на Наредба № 26 / 02.10.1996 г. (изм. и доп. ДВ, бр.30/02 г.) за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и Глава четвърта, чл. 23,ал. 1, т. 1, ал.2 и ал. 3 и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 84/4.10.1996 г., изм. и доп.. бр. 66/27.07.2001 г.).

В рамките на процедурата за финансиране на проекти по ПМС № 209/209 г. се финансират единствено строителните дейности (СМР) относно техническата рекултивация, мероприятията по биологическата рекултивация и разходите за материали.

Не се финансират следните дейности:

- разходи за подготовката на проекта,

- разходите по съгласуване и оценка на проектите,

- разходи за закупуване на земя,

- разходи за упражняване на надзор,

- специфични разходи по организация, изпълнение и контрол на работите на площадката на депото,

- разходи за мониторинг и следексплоатационни мероприятия след непосредственото приключване на биологичната рекултивация.

Печалбата от изпълнението на дейностите по проекта, допустима за Изпълнителя и недопустима за Общината-възложител, може да се начисли или в анализа за формиране на единичните цени или върху общата стойност на строително-монтажните работи, заложени в количествено-стойностната сметка на проекта.

Всички стойности в количествено-стойностната сметка се представят с ДДС.

В. ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА

Процедурата се извършва, както следва:

І. Подаване на заявление, включващо:

1. ОБЩИНА, КАНДИДАТСТВАЩА ЗА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ОТГОВАРЯЩА ЗА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

2.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОЕКТА

2.1. Наименование на проекта.

2.2. Място на изпълнение на проекта.

2.3 Обосновка на необходимостта от проекта.

3.  ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

3.1. Цели на проекта.

3.2. Техническо описание на дейностите включени в проекта.

3.5. Очаквани резултати от проекта.

4. РАЗХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ

4.1. Общ бюджет за извършване на дейностите по закриване и рекултивация.

4.2.Подробна количествено-стойностна сметка по видове работи, съответстваща на проекта, подписана и подпечатана от проектанта и от Възложителя на обекта.

4.3. Размер на средствата, за които общината кандидатства за отпускане от държавния бюджет.

5. Декларация на вносителя на заявлението.Декларацията се изготвя съгласно образец № 1.

Дата:

Подпис на Кмета на Общината и печат.

ІІ. Към заявлението се прилагат:

1.  Работен проект за рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, разработен съгласно изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (изм. и доп. ДВ, бр. 30/22.03.2002 г.) и в съответствие с минималните изисквания за рекултивация на съществуващи депа за неопасни битови отпадъци.

В случаите, че проектът предвижда оползотворяването на утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) от населени места и др. пречиствателни станции, същият трябва да е съобразен и с изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ,бр.112/2004 г.) и с нормативните и процедурните изисквания при използването на утайки от ГПСОВ.

2. Становище на РИОСВ относно:

  - съответствието на проекта на определените критерии;

  - технологичните решения по техническата и биологичтната рекултивация;

- Становище на Директора на съответната РИОСВ (освен в случаите когато е налице хипотезата на чл.6а, т.1, буква „а“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/ 2007г.) относно извършване на процедура съгласно Наредбата за ОС.

- Писмо от Басейнова Дирекция за одобряване на Част «Мониторинг» към проектната документация (текстова и графична), на основание чл. 107, ал. 1 на Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в съответствие с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г.

- Копие от Заповед на Директора на съответната РИОСВ, за прекратяване на експлоатацията на общинското депо.

- Протокол на Комисия назначена, съгласно изискванията на чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) и в съответствие с чл. 19 и 20 на ППЗОЗЗ.

- Актуална скица на поземления имот на депото.

- Документ за собственост на терена на депото.

- Информация за местата от които ще се доставят необходимите количества земни маси, хумусни почви и глинести материали за извършване на рекултивационните дейности.

- Копие от документ за платена такса в размер на 95 лв. съгласно разпоредбите на чл. 27 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г.

- Линеен график за изпълнение на дейностите по месеци за извършване на техническата и биологичната рекултивация.

Документите се внасят в деловодството на Предприятието за опазване на дейностите по околна среда, на адрес: гр. София, ул. Триадица № 4.

Приложение: Образец 1 на Декларацията на вносителя на заявлението.

Образец 1

### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният …..………………………………………..…………….., ЕГН ………...……………., в качеството на ……………………………………..,

Декларирам, че:

1. Данните, съдържащи се в Заявлението за отпускане на финансова помощ, са верни и отговарят на фактическото положение;

2. Ако бъде отпусната финансова помощ в размер на …………………………………………………………………………………. лева  за изпълнение на проект: …………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… тя ще бъде използвана само за целите, които са определени в Заявлението в рамките на договореностите;

3. Проектът, предмет на настоящото Заявление, не е финансиран от друг източник и в случай, че настъпят промени, се задължавам да Ви уведомя своевременно.

Изготвил декларацията:

подпис/печат