II. Анализ на инфраструктурата по управление на отпадъците

II. Анализ на инфраструктурата по управление на отпадъците

II.1. Инфраструктура по управление на битовите отпадъци

Анализът на инфраструктурата по управление на битовите отпадъци е структуриран по пътя на отпадъка в следния ред:

- Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – където се разглеждат съдовете за събиране на битови отпадъци, транспортна техника за сметоизвозване и претоварни станции, които са част от регионалните системи за управление на отпадъците

- Съоръжения за третиране на отпадъците – инсталации за сепариране, инсталации за компостиране и инсталации за механично и биологично третиране

- Депа за битови отпадъци

При разглеждането на всяка инфраструктура е спазвана следната последователност на изложението:

- представяне на съществуващата ситуация към момента, включително наблюдавани тенденции

- изградената инфраструктура от гледна точка на достатъчност за постигане на целите пред страната в областта на управление на отпадъците

- изграждани към момента и предстоящите за изграждане инфраструктурни съоръжения

- преценка за необходимостта от допълнителна инфраструктура през следващите години, която да гарантира постигане на заложените цели

Източници на информация

Основните източници от информация за целите на анализа са:

- Министерство на околната среда и водите

- Изпълнителна агенция по околна среда

- Регионални инспекции по околната среда и водите

- Национален статистически институт

- Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

- Евростат

- Общините в РБ

Наличие и достатъчност на информацията

Необходимата информация за нуждите на анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците се съдържа в различни документи и информационни източници. На практика няма изградена цялостната информационна база данни, в която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти на инфраструктурата, както във регионален, така и във времеви разрез. Поради тази причина за целите на анализа бе компилирана информация от различни източници, например информация за предстоящите за изграждане инсталации бе набрана от прединвестиционните проучвания на проекти, финансирани от ОПОС 2007-2013 г. За целите на анализа чрез въпросник бе набрана и допълнителна информация от общините в Р.България, която позволи част от информационния недостиг да бъде компенсиран.

1. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

1.2. Съдове за събиране на битови отпадъци

Данните за съдовете за събиране на битови отпадъци са получени от общините в Р. България чрез проучването, направено за целите на разработване на НПУО 2014-2020 г. сред всички общини в България. Анализът показва, че към края на 2013 г. (откогато са предоставените данни от общините) могат да се направят следните констатации:

- Общините в България използват голям набор от различни съдове (по вид, материал, обем) за събиране на смесени битови отпадъци, като разпределението е както следва:

- контейнери тип "Бобър" - метални и пластмасови, 1,1 м³ (близо 23% от всички съдове);

- индивидуални съдове от типа "Мева", "Кука" и други - метални и пластмасови, 0,11 м³ (около 50%);

- пластмасови кофи с обем 0,12 м³, 0,14 м³, 0,18 м³ и 0,24 м³ (почти 25%);

- различни метални контейнери с обем 4 м³, 2,5 м³, 5 м³ и 6 м³ (1%).

- Наличният обем на съдовете за смесени битови отпадъци в общините е близо 300 000 м³. Този обем, съпоставен с посочената от общинските администрации информация за честота на обслужване и извозване на съдовете, дава възможност да се изчисли, че общините имат възможност да извозят за третиране или обезвреждане над 30 млн. м³ отпадъци. Тези изчисления не включват обема на съдовете за разделно събиране на отпадъци. Може да се направи заключението, че голяма част от общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови отпадъци.

- Според получената информация в следващите години инвестиции за закупуване на съдове ще се налагат за села в 58 общини, в които за цялото население ще се въвежда организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци.

- Във всички общини се предвижда текуща подмяна на остарелите и амортизирани съдове като общият обем е сравнително нисък.

- Очаква се и подмяна на големогабаритните контейнери (главно с обем от 4 м³) при оптимизиране на общинските системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

- Друг важен извод от получената информация е наличието на диференциация между общините според собствеността на съдовете за събиране на битови отпадъци:

- В 152 общини се използват само общински съдове.

- В 48 общини съдовете са изцяло частна собственост - те са на фирмите, които осъществяват различна част от услугите, свързани със събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъците.

- В 39 общини съдовете имат смесена собственост – частна и общинска, в различно съотношение.

- За останалите 25 общини липсва информация.

- Съдовете за разделно събиране на отпадъци почти изцяло са собственост на организациите по оползотворяване и към момента липсва информация за техния брой и обем.

1.3. Транспортна техника за събиране на битови отпадъци

Анализът на получените данни показва, че:

- В 220 общини се използват 1035 транспортни средства за транспортиране на битови отпадъци.

- Около 90% от тях са специализирани сметосъбиращи автомобили (вариопреси, ротопреси, мултилифтове, контейнеровози и др.), а останалите са помощни транспортни средства (автоматични метачки, челни товарачи, трактори с ремаркета, шасита, цистерни и др.). В бройката не са включени компактори, булдозери и друга уплътняваща техника.

- Реалният брой на транспортната техника вероятно е по-нисък, тъй като в някои региони две или повече съседни общини са обслужвани от една и съща частна фирма и всяка община е посочила сметоизвозващите машини, които обслужващата фирма използва по график за събиране на битовите отпадъци на нейна територия.

- Около 80 броя от превозните средства са контейнеровози, което вероятно ще се окаже проблем за извозване на далечни разстояния и разтоварване след въвеждането в експлоатация на регионалните депа.

- За 861 от посочените транспортни средства има информация за годината на производство. Данните показват че преобладават транспортни средства на възраст между 15 и 25 години – около 43% от общия брой. В останалите групи разпределението е както следва: под 5 години - 8%, между 5 и 10 години - 20%, между 10 и 15 години - 18%. Останалите 10% представлява делът на транспортни средства над 25 години, като най-старите от тях са произведени през 1969 и 1970 г.

- Разпределението според вида на собствеността е както следва: частни транспортни средства - 602 (58%), спрямо 418 (41%) общински. За малка част от транспортните средства липсват данни за собствеността.

1.3. Претоварни станции

Към момента в страната функционира само една претоварна станция за битови отпадъци в Китен, която обслужва и общините Приморско и Царево.

Освен нея, по ОПОС 2007-2013 г. са предвидени за изграждане още претоварни станции като част от съответните регионални системи.

Претоварните станции в процес на изграждане, включително техният капацитет, са представени в таблицата по-долу.

Таблица 1. Претоварни станции за битови отпадъци, предвидени за изграждане

| РСУО | ПСО | Обслужвани общини | Обслужвано население (2015 г) | Вид на ПСО | Други дейности на ПСО | Капацитет за претоварване, т/год. | Отдалеченост до регионалното депо, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бургас | Несебър | Несебър и Поморие | 53 729 | Компактиране чрез статична преса | Раздробяване на едрогабаритни и строителни. През 2019 се предвижда въвеждане на компостиране | 15 000 | 54 |
|  | Карнобат | Карнобат и Сунгурларе | 37 788 | Компактиране чрез статична преса | Раздробяване на едрогабаритни и строителни | 10 000 | 43 |
| Добрич | Балчик | Балчик, Каварна и Шабла | 39 034 | Компактиране чрез самопресоващи контейнери | Сортиране на смесени БО и компостиране на зелени отпадъци | 18 000 | 50 |
|  | Тервел | Тервел и Никола Козлево | 20 970 | Компактиране чрез самопресоващи контейнери | няма | 5 000 | 60 |
| Луковит | Тетевен | Тетевен | 22 208 | Компактиране чрез статична преса | Шредиране и временно съхранение на зелени отпадъци с мобилен шредер; център за рециклиране | не е известно* | 45 |
| Стара Загора | Казанлък | Казанлък, Павел баня и Мъглиж | 108 570 | Компактиране чрез статична преса | Шредиране и временно съхранение на зелени отпадъци с мобилен шредер; шредиране и временно съхранение на ЕГО; център за рециклиране | 44 000 | 40 |
|  | Гурково | Гурково, Николаево и Твърдица | 25 928 | Компактиране чрез статична преса | Шредиране и временно съхранение на зелени отпадъци; шредиране и временно съхранение на ЕГО; център за рециклиране | 11 000 | 55 |
|  | Гълъбово | Гълъбово | 15 155 | Компактиране чрез статична преса | Шредиране и временно съхранение на зелени отпадъци с мобилен шредер; шредиране и временно съхранение на ЕГО; център за рециклиране | 5 400 | 48 |

*капацитетът за претоварване не е уточнен в прединвестиционните проучвания; оставена е възможност ПСО да обслужва и община Ябланица

От посочената информация става ясно, че общият капацитет за претоварване, предвиден за изграждане, възлиза на над 111 000 тона годишно. Тези претоварни станции за отпадъци ще обслужват население над 330 000 души и са предвидени за случаите на голяма отдалеченост на регионалните депа от населени места, от които се извозват битовите отпадъци – от 40 до 60 км.

Освен горепосочените претоварни станции се предвижда и изграждането на:

- Към РСУО Кърджали се предвижда изграждането на четири ПСО на територията на общините Ардино, Ивайловград, Крумовград и Кирково.

- За община Павликени е предвидено изграждане на площадка за претоварване от малки камиони за събиране на битови отпадъци директно в голям компресиращ камион (с капацитет от 22 м3 и степен на компактиране 1:4) за превоз до регионалния център за управление на отпадъците на територията на община Никопол.

- В рамките на РСУО Пазарджик е предвидено изграждане на претоварна станция в землище между общините Ракитово и Велинград, обслужващо двете общини. В инвестиционното намерение е заложено и изграждане на сепариращо и компостиращо съоръжение в рамките на претоварната станция.

- В рамките на РСУО Дупница се очаква да се изгради претоварна станция на територията на сегашното общинско депо на Кюстендил, която да обслужва общините Кюстендил и Трекляно. В началния етап на инвестиционното намерение е заложено и изграждане на сепариращо и компостиращо съоръжение в рамките на претоварната станция.

- В инвестиционното намерение на регион Провадия е заложено и изграждане на претоварни станции в Провадия и Долни чифлик.

- Инвестиционното намерение на регион Търговище включва разширение, реконструкция и модернизация на съществуващото депо. Разработен е ПИП с който се предвижда изграждане на претоварна станция, която да обслужва община Попово.

Анализът на наличната информация показва, че вероятно броят на претоварните станции няма да бъде увеличаван, освен в случаите, в които бъдещи прединвестиционни проучвания на ниво РСУО докажат необходимостта от такива.

2. Съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци

Анализът е осъществен на основата на актуална информация към началото на 2014 г. относно инфраструктурата за депониране, предварително третиране, оползотворяване на биоотпадъци и за производство на енергия от битови отпадъци. Данните от анализа да представени в следващата таблица:

Таблица 2. Съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци

|  | РСУО | Депа за отпадъци | Инсталации за биоразградими отпадъци | Сортиращи инсталации за отделяне на рециклируеми компоненти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Функциониращи и отговарящи на изискванията | изграждане с осигурено финансиране | Без проектна готовност | Неотговарящи напълно на изискванията | Въведени в експлоатация | На различен етап на подготовка и изпълнение | Предвидено домашно компостиране | Въведени в експлоатация | На различен етап на подготовка и изпълнение |
| 1 | Пазарджик |  | ДА*** |  | ДА |  |  |  |  |  |
| 2 | Асеновград | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Русе | ДА |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| 4 | Хасково | ДА | ДА |  |  |  | ДА |  |  | ДА |
| 5 | Оряхово | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Карлово | ДА |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| 7 | Габрово |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА |  | ДА |
| 8 | Ловеч | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перник |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА |  | ДА |
| 10 | Троян | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Панагюрище |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  |
| 12 | Пловдив - Шишманци | ДА |  |  |  | ДА |  |  |  |  |
| 13 | Гоце Делчев | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цалапица | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ямбол |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА | ДА | ДА |
| 16 | Сандански | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Харманли | ДА |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| 18 | Монтана | ДА |  |  |  |  | ДА |  | ДА |  |
| 19 | Мадан | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Търговище | ДА |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| 21 | Созопол | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Омуртаг | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Севлиево | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Костинброд | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Дупница |  | ДА*** |  | ДА |  |  |  |  |  |
| 26 | Благоевград |  | ДА*** |  | ДА |  |  |  |  |  |
| 27 | Златица |  | ДА |  | ДА |  |  |  |  |  |
| 28 | Разлог |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  |  |
| 29 | Бургас |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА |  | ДА |
| 30 | Варна |  | ДА |  | ДА | ДА |  |  |  |  |
| 31 | Добрич |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  | ДА |
| 32 | Провадия |  |  | ДА | ДА |  |  |  |  |  |
| 33 | Велико Търново |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  | ДА |
| 34 | Борово (Бяла, обл. Русе) |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  | ДА |
| 35 | Видин |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА |  |  |
| 36 | Плевен |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  | ДА |
| 37 | Левски (Никопол) |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  | ДА |
| 38 | Луковит |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА |  |  |
| 39 | Ботевград | ДА |  |  |  |  |  |  |  | ДА |
| 40 | Костенец |  | ДА |  |  |  | ДА | ДА |  | ДА |
| 41 | Стара Загора |  | ДА |  | ДА |  | ДА | ДА |  | ДА |
| 42 | Кърджали |  |  | ДА**** | ДА |  |  |  |  |  |
| 43 | Петрич | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Враца | ДА |  |  |  |  |  |  | ДА |  |
| 45 | Силистра | ДА |  |  |  |  | ДА |  |  | ДА |
| 46 | Разград | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Доспат | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Смолян | ДА | ДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Горна Малина | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Елхово | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Шумен | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Антоново | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Столична Община - Садината | ДА |  |  |  | ДА* | ДА** | ДА | ДА | ДА |
| 54 | Малко Търново |  | ДА |  | ДА |  | ДА |  |  | ДА |
| 55 | Рудозем | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Инсталация за оползотворяване на зелени и на хранителни отпадъци

** Оползотворяване на отделената от инсталацията за МБТ органична фракция

*** Подготовката на документацията не е финализирана, но проектът е с одобрено финансиране

****Договорът за строителство на ново регионално депо е прекратен през 2013 г. РСУО Кърджали е поставено в тази колона, тъй като не е намерено решение на проблема.

2.1. Инсталации за битови биоразградими отпадъци

Понастоящем в страната функционират съоръжения за третиране на биоразградими битови отпадъци на територията на РСУО Варна и РСУО Пловдив, а в началото на 2014 г. беше въведена в пробна експлоатация и инсталацията за оползотворяване на зелени и хранителни отпадъци на територията на Столична община.

Инсталацията за Механично и биологично третиране (МБT), обслужваща РСУО Варна, е изградена въз основа на договор за публично-частно партньорство и е в експлоатация от 2012 г. Проектният капацитет на инсталацията при 12-часов режим на приемане на битови отпадъци е 390 тона на ден или 140 000 т/година. В инсталацията се извършва предварително третиране на отпадъците чрез сепариране. Сепарирането отделя първо годните за компостиране отпадъци от останалите. След това процесът на сепариране продължава, за да се постигне разделяне на останалите отпадъци по видове - черни и цветни метали, пластмаса, дървесни отпадъци, стъкло, хартия и картон. Сепарирането се извършва по тегловен принцип, по размер и по състав на отпадъка. Отделената фракция за компостиране се третира при контролирани условия, като аеробното третиране се извършва в затворени тунели.

Друго голямо съоръжение МБТ за третиране на битовите отпадъци функционира в с. Шишманци в региона на Пловдив, което е в експлоатация от 2009 г. Инсталацията за МБТ е с годишен капацитет от 125 000 тона на година и обслужва общините от РСУО Пловдив. Технологичният процес е идентичен с инсталацията във Варна.

В началото на 2014 г. беше въведена в експлоатация инсталация за биоотпадъци на територията на Столична община за оползотворяване на хранителни и зелени отпадъци с производство на ел.енергия. с капацитет 44 хил.т./година. В процес на финализиране на подготовката или на изграждане, с осигурено финансиране от ОПОС 2007-2013 г., са инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци в още 16 РСУО, една от които е Столична община, където е сключен договор за строителство на голяма МВТ инсталация. Общият капацитет на тези инсталации е 322 884 т/годишно и въвеждането им в експлоатация се очаква поетапно през 2014 и 2015 г. В няколко от тези региони, в допълнение към инсталациите, е предвидено развитие  и на домашно компостиране.

За да се затвори цикълът на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София, е необходимо да се реализира проектът за оползотворяване на RDF-горивото, произведено от МВТ инсталацията. В етап на изграждане са и инсталации за компостиране на биоразградими отпадъци за регионите Силистра и Монтана, които се финансират от ПУДООС. В един от най-малките региони като териториален обхват и население – М.Търново, който е планински и се състои само от една община, се предвижда биоразградимите битови отпадъци да се събират разделно и предават за оползотворяване в инсталации за производство на ел.енергия от биомаса.

Функциониращите и в процес на изграждане с осигурено финансиране инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци са с общ годишен капацитет 587 хил.тона.

В останалите 34 РСУО няма функциониращи и не са осъществявани прединвестиционни проучвания за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци.

Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, България е поела ангажименти за поетапното намаляване на тези количества. Таблицата по-долу представя тези изисквания спрямо базовата 1995 година.

Таблица 3. Изисквания за намаляване на биоразтрадимите битови отпадъци (БрБО) за депониране

| Година | Параметър | Дял спрямо 1995 г. | БрБО т/година |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | Базово количество БрБО | 100% | 2 247 500 |
| 2002/4 | Генерирани количества БрБО | 73% | 1 631 679 |
|  | Постигнато намаление спрямо 1995 г. | 615 821 |
| 2010 | Генерирани количества | 72% | 1 608 340 |
|  | Цел по Директива 1999/31/ЕС | 75% | 1 685 625 |
|  | Изискване за намаляване на депонираните БрБО, в сравнение с 2004 г. | -77 285 |
| 2013 | Генерирани количества | 71% | 1 599 811 |
|  | Цел по Директива 1999/31/ЕС | 50% | 1 123 750 |
|  | Изискване за намаляване на депонираните БрБО, в сравнение с 2004 г. | 476 061 |
| 2020 | Генерирани количества | 72% | 1 614 839 |
|  | Цел по Директива 1999/31/ЕС |  | 786 625 |
|  | Изискване за намаляване на депонираните БрБО, в сравнение с 2004 г. | 828 214 |

|  | Съгласно населението на страната и образуваните количества биоразградими отпадъци, през 2013 г. страната трябва да разполага с капацитет за третиране на биоразградими битови отпадъци, възлизащ на 476 000 тона, а през 2020 г. - с капацитет от 828 000 тона. |
| --- | --- |

2.2. Инсталации за сепариране и сортиране на битови отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки, за рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията

През последните няколко години бяха изградени и инсталации за сепариране на полезни компоненти от потоците отпадъци. На територията на някои от РСУО функционират сортиращи инсталации за отделяне на рециклируеми отпадъци – хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал, изградени или използвани по договор от ООп: в Столична община (Гара Искър, Требич и Филиповци), Божурище, с. Равно поле, Габрово, Пазарджик (2 бр.), Търговище, Русе, Ямбол, Шумен, Горна Оряховица, Пловдив, с. Шишманци (Пловдив), Стара Загора, Варна (Езерово), Плевен, Враца, Бургас, Каблешково, Батановци, Дупница, с. Зелен дол (Благоевград), Велинград, Ихтиман, Нова Загора, Свищов и Гоце Делчев. Въведена е в експлоатация сепарираща инсталация, изградена със средства от ПУДООС в Монтана и една инсталация със собствени средства на Столична община. Предстои въвеждане в експлоатация на сепариращи инсталации във Враца и Харманли. В процес на изграждане е сепарираща инсталация в регион Силистра.

В РСУО Пловдив и РСУО Варна функциониращите МБТ инсталации включват предварително сепариране на рециклируемите отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Със средства на ПУДООС е изградена сепарираща инсталация и в РСУО Карлово.

Такъв елемент е предвиден и в МБТ инсталацията на Столична община, договорът за чието строителство се сключи наскоро.

Сепариращите инсталации в Столична община отделят горими, но нерециклируеми битови отпадъци, които се предават за изгаряне с оползотворяване на енергия в циментов завод в страната с комплексно разрешително за такава дейност.

С осигурено финансиране по ОПОС 2007-2013 г. на различен етап на подготовка и изграждане са инсталации за сепариране и сортиране на рециклируеми битови отпадъци в още 12 РСУО. Тези инсталации ще влязат в експлоатация поетапно през 2014 и 2015 г. В РСУО Малко Търново е предвидено използването на мобилна сепарираща инсталация.

В четири от тези регионални системи е предвидено третиране на битовите отпадъци с оползотворяване на енергията от тях – София, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Годишното производство на RDF възлиза на около 140 000 тона.

Изградените и в процес на изграждане инсталации за сепариране и сортиране на рециклируеми отпадъци и за производство на RDF са с общ годишен капацитет 1250 хил.тона отпадъци. В посочения капацитет не са включени инсталациите на ООп, чийто капацитет не е изчисляван.

В 32 РУСО не са изградени и не е налична информация за предприети действия за изграждане на сепариращи и сортиращи инсталации.

В допълнение към инсталациите за отделяне от общите битови и сортиране и сепариране на рециклируеми и оползотворими  отпадъци, националната система за разделно събиране на отпадъците при източниците на образуване е организирана за няколко вида масово разпространени отпадъци, които иначе биха попаднали в общите битови отпадъци – отпадъци от опаковки, от електрическо и електронно оборудване, гуми, батерии. Например, по отношение на отпадъците от опаковки, системите са изградени от ООп за опаковки чрез контейнери за разделно събиране по улиците на населените места, индивидуално събиране от търговски обекти и чрез пунктове за изкупуване от населението на такива отпадъци. В допълнение, хартия и картон и пластмасови и метални битови отпадъци се изкупуват от гражданите срещу заплащане от пунктовете за вторични суровини, чийто точен брой не е известен, но са над 500 в страната.

По-подробна информация за инсталациите, в които се подготвят и изграждат инсталации за сепариране на рециклируеми отпадъци и за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци е представена в Приложение 1.

На фигурите по-долу е представено предвиденото третиране на битови отпадъци, обобщено за проектите по ОПОС 2007-2013 г., както и за отделните регионални системи, финансирани по ОПОС 2007-2013 г.

Фигура 1. Третиране на битови отпадъци, предвидено в проектите по ОПОС

Фигура 2. Третиране на битови отпадъци, заложено в отделните регионални системи по ОПОС

Средно за инсталациите и съоръженията за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, финансирани по ОПОС 2007-2013 г., се достига почти 50% рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Има обаче значителни различия в отделните региони. Тези от регионите, които са под нивата на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, произтичащи от ЗУО, трябва да анализират в своите програми на регионално и на общинско ниво по какъв начин ще подобрят йерархията на управление на битовите си отпадъци до целевите нива.

3. Депа за битови отпадъци

Общата тенденция в страната е към намаляване броя на депата за битови отпадъци. На следващата диаграма е представена динамиката в изменението на броя на депата за битови отпадъци на територията на страната за периода 1999-2011 година.

Фигура 3. Промяна в броя на депата за отпадъци в България (1999-2011 г.)

Източник: НСИ

Фигурата показва, че броят на депата за неопасни отпадъци е намалял значително в периода 1999-2013 г. – с повече от 70%. Видима е също така тенденцията за намаляване на техния брой през 2009-2013 г., когато държавата предприе значителни мерки по закриване на общински депа за неопасни отпадъци, с оглед поетите ангажименти на страната при присъединяването й в ЕС.

3.1. Регионални депа за битови отпадъци

В 32 РСУО функционират регионални депа за битови отпадъци, които отговарят на националните и европейските изисквания за депа за отпадъци. Обхванатото население, което тези системи обслужват, е 54% от населението на страната и около половината от депонираните битови отпадъци. В 23 РУСО все още се използват и  съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят в пълна степен на нормативните изисквания за депа за отпадъци. В 21 РУСО от тези 23 РУСО ще се въведат в експлоатация новите регионални депа през 2014 г., а в някои – и през 2015 г. Общият капацитет на депата, които ще се въведат в експлоатация през 2014 и 2015 г., е 17 077 хил.тона. Проблемни остават РСУО на региони Провадия, Дупница и Благоевград, в които все още няма решение на проблема. През 2014 г. ще се вземе окончателно решение за тези три региона.

В Приложение 2 към анализа е представена информация за остатъчния капацитет на регионалните депа за отпадъци, които напълно отговарят на нормативните изисквания за депа за отпадъци. Информацията в таблицата показва, че остатъчният капацитет на тези депа е 11 578 хил. тона

На фигура 4 е представен делът на депонираните отпадъци от образуваните отпадъци  при проектите по ОПОС.

Фигура 4. Процент на депонираните отпадъци от образуваните отпадъци при проектите по ОПОС

Анализът показва, че делът на отклонените спрямо депонираните количества БО варира при отделните региони за управление на отпадъците. Най-висок процент на отклонените от депониране БО се очаква да се реализира в Столична община – над 75%. Регионите, които се очаква да депонират най-голям процент от общо образуваните БО, ако не предприемат допълнителни мерки, са Панагюрище (78%), Габрово (80%), Малко Търново (83%) и Ботевград (близо 100%). Следва да се отбележи обаче, че макар финансираната по ОПОС инфраструктура да не включва съоръжения за третиране на битовите отпадъци, в РСУО Ботевград предстои изграждане на сортираща инсталация за сепариране на смесените отпадъци от региона. Тази инсталация се очаква да се изгради под формата на публично-частно партньорство и да бъде разположена непосредствено до регионалното депо.

3.2. Напредък при реализиране на регионалните депа, които до момента не са получили финансиране по ОПОС

В края на 2013 г. се отбелязва следният напредък при реализиране на регионалните системи, за които няма одобрено финансиране по ОПОС 2007-2013 г., но за които има решение за финансиране с национални средства от държавния бюджет или чрез ПУДООС:

- Регионална система за управление на отпадъците Дупница. Отпуснат е безлихвен кредит от ПУДООС за разработване на документи за изграждане на РСУО (Доклад за ОВОС, прединвестиционно проучване, идейни проекти, масов баланс, морфологичен анализ и др. проучвания и анализи). Необходими са средства за разработване на работен проект за целите на кандидатстване пред ПУДООС за финансиране изграждането на клетка и довеждаща инфраструктура до регионалното депо. Не е приключила процедурата по ОВОС, тъй като има проблем с избора на площадки за депо и претоварна станция.

- Регионална система за управление на отпадъците Пазарджик. Общината  преработва прединвестиционното проучване. Приключила е процедурата по ОВОС. Разработва се работен проект за изграждане на регионално депо.

- Регионална система за управление на отпадъците Благоевград. Провежда се процедура по ОВОС в МОСВ. Очаква се заседание на Висшия екологичен експертен съвет през м. март 2014 г.

3.3. Региони, които трябва да предприемат действия за осигуряване на необходимата инфраструктура преди 2020 година

Въз основа на наличната информация за свободния капацитет на функциониращите регионални депа в експлоатация към 08.02.2012 г., данните за наличния капацитет на депата на областно ниво към 31.12.2011 г. и при отчитане на средногодишните количества битови отпадъци, депонирани от общините през 2009 г., 2010 г. и 2011 г., е определен прогнозен срок, в който се очаква капацитетът на депата да бъде изцяло запълнен.

Изчисленията показват, че през 2014 г. ще бъде изчерпан и капацитетът на регионалните депа Богдан (Добрич), Търговище, Омуртаг, Шишманци, Мадан и Хасково. За Добрич, Хасково и Мадан вече са предприети действие, като в първите два случая финансирането е от ОПОС 2007-2013 г., а в третия - от ПУДООС.

При запазване на сегашните количества битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране, очакванията са преди 2020 година да бъде изчерпан капацитетът на депата в Оряхово (2017 г.), Троян (2017 г.), Смолян (2017 г.), Ловеч (2019 г.), Петрич (2019 г.) и Горна Малина (2019 г.). Ако се предположи обаче, че общините ще предприемат действия за намаляване количествата депонирани отпадъци с минимум 40%, за да постигнат целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, а от друга страна – за да не заплащат непрекъснато увеличаващите се отчисления при депониране на отпадъците, то капацитетът на регионалните депа ще бъде достатъчен и след 2020 г.

3.4. Закриване и рекултивиране на общински депа

Процесът по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания стартира през 2009 г. Досега успешно са закрити депата на територията на общините Алфатар, Кайнарджа, Кресна, Бойчиновци, Сливо поле, Ситово, Вълчедръм, Калояново, Раковски, Вършец, Венец, Завет, Баните, Якоруда и Кула. Общата рекултивирана площ на закритите стари общински депа за битови отпадъци, приключени през 2010 г. и 2011 г. е в размер на 173 дка.

С Решение на УС на ПУДООС от 27.02.2013 г. се предвижда отпускане на средства за успешното приключване на вече стартирали проекти за „Строителен надзор при закриване и рекултивация“ - услуга и “Закриване и рекултивация на  съществуващо общински депа и сметища“ - строителство на обекти в общините Севлиево, Лом, Созопол и пет съществуващи сметища в област Русе. Със същото решение е осигурено финансирането на „Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо в гр. Дряново“.

С Решение на УС на ПУДООС от 27.08.2013 г. са приети приоритети с равна тежест за финансиране от ПУДООС на проекти в Сектор „Управление на отпадъците“, които са свързани с:

- Довършване на депа за битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа, които са останали без възможност за финансиране в системата на 24-те нови регионални депа по ОПОС 2007 – 2013 г.

- Оптимизиране на системи за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в съответствие с НПУДО в сила до края 2013 г. и НПУДО 2014-2020 г. (Финансиране се осигурява само под формата на безлихвен заем).

- Рекултивация на стари общински депа (в съответствие с ПМС №209/20.08.2009 г.).

- Финансиране или съфинансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма ИСПА, ФАР и други или финансиране на обекти и съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници.

С Решение №310/26.10.2012 г. на министъра на околната среда и водите ПУДООС е одобрено за бенефициент на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/12/2.20/01/31 с наименование „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“. Договорът е подписан на 14.01.2013 г. Крайният ефект при реализацията на този проект ще доведе до рекултивиране и закриване на минимум 37 броя общински депа и рекултивиране и озеленяване на поне 1620 декара общински терени, които депата са заемали. Ще бъде постигнато намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда и рисковете за човешкото здраве в общините с рекултивирани депа, както и ще бъде подобрена жизнената среда на населението на територията на тези общини.

Във връзка с включването на ПУДООС като бенефициент на ОП „Околна среда 2007 -2013 г.“ към настоящия момент вече се изпълняват реални дейности по закриването и рекултивацията на депата в общините Столична община (Долни Богров), Долни Чифлик, Дулово, Каспичан, Самуил, Елхово, Кубрат и Угърчин, с обща площ за рекултивация около 702 дка.

Други общини – Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Брезово, Хитрино, Борово, Костинброд, Русе, Велики Преслав, Сливо поле и Каолиново - са в процес на провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител, като се предвижда дейностите по реализацията на проектите за закриване и рекултивация на старите общински депа с обща площ около 563 дка да стартират реалното си изпълнение през пролетта на 2014 г.

Всички реализирани и предстоящи за реализация проект за закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци обаче не включват оползотворяване на полезните отпадъци в тях като източник на рециклируеми отпадъци и за производството на RDF.

- Изводи и препоръки

|  | Анализът на съществуващото положение на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци позволява да се изведат няколко основни извода и препоръки: |
| --- | --- |

- Общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови отпадъци.

- Съществува голямо разнообразие по вид, обем и материали на използваните съдове за събиране на битови отпадъци.

- Закупуването на известен брой допълнителни съдове, за да се осигури пълно покритие на населението от малки населени места с организирано събиране на битови отпадъци, се налага в 58 общини.

- Текуща подмяна на остарелите и амортизирани съдове се планира във всички общини в страната.

- В известен брой общини се предвижда подмяна на голямогабаритните контейнери (главно с обем от 4 м³), поради оптимизиране на общинските системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

- Общините не са обезпечени със съдове за разделното събиране на биоотпадъци. Приоритетно такива съдове трябва да осигурят общините, за които през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ще се въведат в експлоатация изгражданите в момента съоръжения за оползотворяване на биоотпадъци.

- Паркът на транспортни средства за транспортиране на битови отпадъци е остарял, като делът на новите специализирани сметосъбиращи автомобили, закупени през последните 2-10 години, е малък. Наложителна е бърза подмяна на амортизираните транспортни средства, които са в експлоатация над 20 години, представляващи около 31% от използваната техника.

- Налага се подмяна на контейнеровозите (около 10% от всички превозни средства) със специализирани машини, поради преминаване от 4 м³ контейнери към по-малки по обем съдове.

- В някои общини се налага закупуването на допълнителни специализирани машини, които да осъществяват транспортирането на дълги разстояния до регионалното депо.

- Претоварните станции, предстоящи за изграждане по ОПОС или чрез държавния бюджет, ще дадат възможност за намаляване на транспортните разходи за съответните обслужвани общини и ще направят услугата по управление на отпадъците по-поносима за населението на тези общини.

- Приоритетно трябва да продължат усилията за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците към регионалните системи при спазване на следните приоритети:

- Приоритетно извършване на прединвестиционни проучвания на ниво РСУО за осигуряване на системи за оползотворяване на биоотпадъците чрез производство на компост и на RDF  горива (възможно с комбинация на инсталации и съоръжения за домашно компостиране) в РСУО, в които няма предвидени такива, както и в РСУО, в които предвидените системи са недостатъчни за покриване на изискванията и достигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците. Този приоритет е първостепенен, тъй като анализът на битовите отпадъци показва, че над 60% от състава на битовите отпадъци са биоразградими отпадъци, а само три РУСО са обезпечени със съоръжения за оползотворяване на такива отпадъци. Подкрепа на проекти на общини/РУСО на такива инвестиционни проекти по ОПОС 2014-2020г., тъй като не съществува бизнес интерес към такива проекти.

- Извършване на прединвестиционни проучвания на ниво РСУО за осигуряване на системи и съоръжения за сепариране и сортиране на рециклируемите отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и на битовите отпадъци, подходящи за изгаряне като се вземат предвид и създадените системи за разделно събиране на такива отпадъци при източниците на образуване.  Подкрепа на бизнес проекти по ОП „Конкурентоспособност и иновации“ 2014-2020г.

- Мобилизация на общините и подкрепа от МОСВ за довършване в срок и въвеждане в експлоатация на инсталациите и съоръжения с финансиране по ОПОС 2007-2013 и по ПУДООС за оползотворяване на биоразградими отпадъци, за сепариращи и сортиращи инсталации и клетки/депа за отпадъци.

- Вземане на решение до средата на 2014 г. за решаване на проблема с регионалните депа за битови отпадъци на РСУО Провадия, Дупница и Благоевград.

- Включване за финансиране по ОПОС 2014-2020г. на проекта на Столична община за оползотворяване на RDF-горивото, произведено от МВТ-инсталацията.

- Преустановяване след 2020 г. на финансирането от държавата на депа за битови отпадъци и регламентиране в ЗУО.

- Довършване на проектите за закриване и рекултивация на стари общински депа, финансирани от ОПОС 2007-2013 г., с финансиране от ПУДООС.

- Подготовка на проекти за закриване и рекултивация на останалите общински депа за битови отпадъци с прекратена експлоатация или чиято експлоатация предстои да се преустанови в следващите три години. Осигуряване на финансов ресурс от един или няколко от следните източници: ОПОС 2014-2020 г., ДБ, ПУДООС, както и от общините, вкл. чрез натрупаните отчисления по ЗУО за закриване и рекултивация на депата за битови отпадъци. Отдаване на приоритет на проектите, които включват оползотворяване на полезните компоненти в отпадъците преди извършване  на рекултивационните дейности.

- Да продължи финансирането от ПУДООС на проекти на общините чрез отпускане на безлихвени заеми за съдове и техника за събиране и извозване на смесените битови отпадъци, както и на съдове за разделно събиране на биоотпадъци.

II.2. Инфраструктура за управление на утайките от ПСОВ

Инфраструктурата за управление на утайките от ПСОВ е разглеждана и анализирана в следната последователност:

- Описание на методите и инсталациите, които най-широко се прилагат за третиране на утайките от ПСОВ в България и в страните от ЕС;

- Транспортиране на утайките от ПСОВ;

- Капацитет на съоръженията в България;

- Описание на необходимата инфраструктура в страната, за да се отговори на нормативните изисквания за третиране на утайките от ПСОВ.

Анализът на инфраструктурата се стреми да даде отговор на следните въпроси:

- Какви са методите, които най-широко се използват за третиране на утайките от ПСОВ

- Какви са тенденциите по отношение на инфраструктурата през последните години

- Достатъчен ли е капацитетът на съответната инфраструктура, за да се изпълняват задълженията по управление на утайките от ПСОВ съобразно сегашните изисквания на нормативната уредба

Източници на информация

Основните източници от информация за целите на анализа са:

- Министерство на околната среда и водите;

- Изпълнителна агенция по околна среда;

- Национален статистически институт;

- Проект за Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България

- Техническо ръководство за третиране и рециклиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води, предвид най-добрите налични техники

- Доклад на експертна работна група по третиране на утайки от градски пречиствателни станции за  отпадъчни води

- Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

- Евростат

Наличие и достатъчност на информацията

Необходимата информация за нуждите на анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците се съдържа в различни документи и информационни източници. На практика няма изградена цялостната информационна база данни, в която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти на инфраструктурата. Най-пълна и обобщена информация се съдържа в следните документи:

- Доклад на експертна работна група по третиране на утайки от градски пречиствателни станции за  отпадъчни води (2011 г.), в който е анализирана цялостно информацията за изградените и предстоящите за изграждане пречиствателни станции, както и са разгледани вариантите за обезвреждане и оползотворяване на генерираните от тях утайки;

- Проект на Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България, който си поставя за цел да даде насока в планиране на дейностите по обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ на национално ниво. Проектът на Национален план съдържа и техническо ръководство за третиране и рециклиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води, предвид най-добрите налични техники.

Методи за третиране на утайките от ПСОВ

Съществуват следните утвърдени методи за обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ:

- Стабилизиране на утайките. Утайките се стабилизират преди последващо третиране. Суровите утайки от уплътнителя могат да останат нетретирани само ако впоследствие бъдат обработени в инсинератор за сурови утайки. Стабилизиране на утайките се извършва или в анаеробни (напр. метан-танкове), или при аеробни условия (напр. вентилационни съоръжения).

- Обезводняване. Обезводняването се извършва с цел да се намали значително водното съдържание в утайките от ПСОВ, особено с цел намаляване на транспортните разходи. Това става чрез използването на утаителни центрофуги и преси.

- Сушене. Чрез сушенето се постига допълнително намаляване на количествата утайки, подлежащи на третиране, както и допълнително стабилизиране и хигиенизиране на утайките от ПСОВ.

- Преобразуване. Под преобразуване се разбира един по-широк кръг от процеси, при които утайките от отпадъчни води се трансформират с цел оползотворяване на съставките им и неутрализиране на съдържащите се в тях потенциално опасни компоненти. Много често преобразуването на утайките включва обезводняване и/или сушене като предварителна стъпка. С преобразуването се неутрализират съдържащите се в утайките потенциално опасни компоненти, както и се трансформират с цел оползотворяване на полезните в тях съставки. Преобразуването може да включва например компостиране и разграждане на утайките с цел оползотворяването им  в земеделието и за рекултивация на нарушени терени.

- Термично оползотворяване. Термичното оползотворяване позволява в най-голяма степен неутрализирането на опасните съставки в утайките. Като метод обаче той е свързан с най-високи разходи. Съществуват множество способи като например съвместно изгаряне, газификация и т.н.

- Биологично оползотворяване. Биологичното оползотворяване може да се осъществи след съвместно анаеробно разграждане или чрез компостиране.

Използвани методи и налична инфраструктура за третиране на утайките от ПСОВ в страната

Методи за третиране на утайките от ПСОВ в страната

Според годишните доклади на ИАОС най-използваният метод за третиране на утайките от ПСОВ в периода 2004-2005 година е депонирането. Тази тенденция обаче е променена и през 2012 г. депонирането на стабилизирани утайки представлява само 11% от общото им количество. Диаграмата по-долу представя методите на третиране на утайки от ПСОВ в страната за периода 2004-2012 години.

Фигура 5. Методи за третиране на утайките от ПСОВ, 2004-2010 г.

Както се вижда от диаграмата през 2012 г. делът на обезвреждане на утайките чрез депониране и временно съхранение намалява чувствително спрямо 2004 г. В същото време прилагането на метода за тяхното оползотворяване – компостиране (най-често чрез червен калифорнийски червей), заема все по-значителен дял.

През 2009 г. са издадени 7 разрешения за оползотворяване на утайки. Общото количество третирани утайки, за което е издадено разрешение, е 17 773 тона (или 10 740 тона с.в.), което е било употребено на обща площ от 2473 дка. Потребители на утайката са община Елин Пелин и община Айтос.

По отношение на рекултивация на нарушени терени, за периода 2011-2012 г. е предвидено изпълнение на проекти за биологична рекултивация на обща площ от 11 286 дка. Общините, в които ще се изпълни рекултивацията, са София, Пазарджик, Хасково, Плевен, Шумен и Смолян. Освен това, депата, на които ще се извърши рекултивация за същия период, са на територията на 36 общини и са с обща площ от 2252 дка.

Налична инфраструктура за третиране на утайките от ПСОВ в страната

В съответствие с Наредбата за утайките, пречиствателните станции са задължени  да третират утайките преди тяхното обезвреждане и оползотворяване. Това се прави с цел  да се осигури приключване на ферментационните процеси и разпространението на патогенни организми. Третирането всъщност включва обезводняване и стабилизиране на утайките, което се извършва на територията на пречиствателните станции.

ПСОВ в страната използват главно филтър преси и центрофуги за обезводняване. Обезводнените утайки се съхраняват на изсушителни полета, които съгласно доклад на ИАОС са 465 на брой.

Пречиствателните станции, които извършват анаеробна стабилизация на утайките чрез метантанкове, са тези във Варна, Горна Оряховица, Стара Загора, Димитровград, София и Русе.

Възможности за обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ в България

Депониране на стабилизирани утайки

Както беше споменато, депонирането е все още най-често използваният метод за обезвреждане на утайките от ПСОВ, макар че като общо количество на третираните утайки делът му намалява. През 2009 г. са били депонирани 8839 т сухо вещество.

Проекти по управление на отпадъците, предвидени за финансиране по ОПОС 2007-2013 г., също предвиждат в балансите на регионалните депа да се депонират стабилизирани утайки до 2020 година. Количествата на утайки от ПСОВ предвидени за депониране са показани на таблицата по-долу.

Таблица 4. Количества на утайки от ПСОВ за депониране по ОПОС проекти (тона)

| РСУО | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варна | 15 028 | 15 028 | 15 612 | 15 612 | 15 612 | 15 612 | 15 612 |
| Добрич |  | 1 000 | 1 000 | 500 |  |  |  |
| Никопол | 0 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Плевен | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Ямбол | 5 299 | 5 309 | 5 309 | 5 304 | 5 294 | 3 879 | 3 863 |
| Общо | 20 326 | 32 486 | 33 071 | 32 566 | 32 056 | 30 641 | 30 625 |

Депонирането на стабилизирани утайки от ПСОВ стои най-ниско в йерархията на управление на отпадъците и не следва да се прилага като метод на обезвреждане, преди да са анализирани и оценени всички възможностите за оползотворяване. Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ, извършен и от експертна работна група по третиране на утайки от ПСОВ, както и в рамките на изготвяне на НПУО 2014-2020 г., показа, че съществуват големи възможности огромна част от  утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени.

Оползотворяване в земеделието

Използваните количества на утайки в земеделието надвишават значително средните допустими стойности в европейските страни по отношение на пределните количества за разпръскване на единица площ. Допусканията са, че в бъдеще пределните количества за разпръскване на утайки в страната ще бъдат намалени и ще достигнат нивата за използване на утайки върху земеделски площи в ЕС.

Оценката на земеделските площи в страната, както и привеждане на нормите в съответствие с тези в европейските страни, води до заключението, че оползотворяването на утайките от ПСОВ в земеделието продължава да представлява най-голям потенциал за тяхното оползотворяване. Счита се, че през 2015 г. за оползотворяване на утайките трябва да се осигурят само 8% от общата площ, използвана за отглеждане на нехранителни култури, а през 2020 г. тази площ ще бъде дори по-малка.

Оползотворяване за рекултивация на нарушени терени

Понастоящем не би могло да се прогнозира нито видът терен, нито местоположението на терените, които ще бъдат възстановени до 2020 г. На базата на плана за възстановяване на нарушени терени през 2011-2012 г, проектът на Националния план за управление на утайките от отпадъчни води допуска, че площите за рекултивация ще са в сравнително еднакъв размер през годините след 2013 до 2020. Счита се, че няколко региона са с голям потенциал за оползотворяване на утайките от ПСОВ за рекултивация (и в частност възстановяването на мини) - София, Стара Загора, Хасково, Шумен, Благоевград, Бургас и Перник.

Съществена възможност за увеличаване дела на този метод е биологичната рекултивация на депата, които функционират след 2009 г. до изграждането на регионални депа. За прилагане на това решение обаче е необходимо да се предприемат съответни промени в националното законодателство.

Термично оползотворяване

В страната вече съществува промишлена инфраструктура при производството на цимент, която би позволила прилагането на термично оползотворяване на утайките от ПСОВ. Четири са действащите понастоящем в България циментови пещи, чиито общ  капацитет на инсталациите позволява изгарянето на 202 000 тона утайки (с.в.) годишно. Изчисленията показват, че всяка инсталация има възможност да обработи всички утайки, генерирани от ПСОВ на териториите на съответните РИОСВ.

Друга възможност за термичното оползотворяване на утайките от ПСОВ е съвместното изгаряне в електроцентрали на въглища. Най-големите мощности са на териториите на РИОСВ Варна, Перник, Русе и Стара Загора. По-малки мощности се намират и на териториите на РИОСВ Велико Търново, Монтана и Хасково.

Временно съхранение за последващо оползотворяване

В страната се запазва тенденцията за сравнително голямо количество от утайките от ПСОВ (30%) да се съхраняват временно на изсушителните полета на пречиствателните станции. Това се прави с цел да се намери екологосъобразно решение за оползотворяване, освен последващо обезвреждане чрез депониране.

Проблемът който е идентифициран е, че капацитетът за тяхното съхранение се изчерпва сравнително бързо поради увеличеното количество утайки, произвеждани от ПСОВ, поради различни причини, но главно поради включване на територии на населените места, които не са били обезпечени с канализация. Поради тази причина в дългосрочен план този вариант не е устойчиво решение.

Обобщение на възможностите за оползотворяване

Като обобщение, таблицата по-долу представя оценка от анализа на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ през следващите години.

Таблица 5. Възможности за оползотворяване на утайките от ПСОВ

| Метод на оползотворяване | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| оползотворяване в земеделието | 67% | 30% |
| рекултивация на нарушени терени | 17% | 38% |
| рекултивация на депа | 5% | 0% |
| съвместно изгаряне в циментови пещи | 11% | 13% |
| съвместно изгаряне в електроцентрали | 0% | 19% |

Транспортиране на утайките от ПСОВ

Използването на утайки от ПСОВ за различни цели, което изисква транспортиране, е сериозно предизвикателство пред отговорните лица и институции. Затова в страната контролът по транспортирането и последващите рекултивационни дейности включва сериозни изисквания, а именно:

- Само обезводнени и стабилизирани утайки се допуска да се транспортират, което трябва да се случи на изсушителните полета на съответната ПСОВ;

- Транспортирането се извършва само с покрити и затворени транспортни машини, с което се предотвратява възможността за разпиляване и се намаляват неприятните миризми;

- Внимателно се избира транспортния маршрут като се избягва доколкото е възможно преминаването на транспортните машини през населените места; маршрутът предварително се съгласува със съответните поделения на КАТ;

- Разтоварването на утайките от ПСОВ на терена за рекултивация става при предварително подготвени техника за пробутване и заравняване и насипни маси (инертни материали или почвен материал) за смесването им с утайката или за покриването им, в зависимост от избраната технология;

- Задължителна дезинфекция на транспортната техника.

Извършваните проверки по места от осъществяващите контрол институции МОСВ и МЗ показват, че тези мерки се спазват.

Изводи и препоръки

Анализът на инфраструктурата по управление на утайките от ПСОВ позволява да се направят следните изводи и заключения:

- Способите на обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ са се увеличили през периода 2004-2012 година. През 2004 г.  депонирането на утайки от отпадъчни води е съставлявало 87% от общото им количество, докато през 2012 г. депонирането на утайки от ПСОВ съставлява едва 11% от общото им количество. По отношение на йерархията в управлението на отпадъците това представлява голям напредък в оползотворяването на утайките.

- Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ, извършен на национално ниво, показва, че съществуват възможности близо 100% от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени.

- Депонирането на стабилизирани утайки от ПСОВ, макар и предвиждан за използване през следващите години метод на обезвреждане, стои най-ниско в йерархията на управление на отпадъците и не следва да се прилага преди да бъдат анализирани всички други възможностите за оползотворяване.

II.3. Инфраструктура за оползотворяване, включително рециклиране на специфични потоци рециклируеми отпадъци

МОСВ поддържа регистър с детайлна информация за рециклиращите съоръженията и инсталациите в страната за оползотворяване на отпадъци с R-кодове съгласно приложението към ЗУО, съответстващо напълно на РДО по потоци отпадъци. Регистърът съдържа специфицирана информация за 12 групи отпадъци и един общ раздел за други отпадъци. Инсталациите и съоръженията, посочени в регистъра, могат да оползотворяват както шестте  групи МРО, за които е въведена схемата за разширена отговорност на производителя, така и други отпадъци. Настоящият анализ е на база информацията в този регистър на МОСВ.

1. Отпадъци от хартия

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 1 | 20 000 |
| R 3 | 5 | 179 500 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 2 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 2 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 19 | 0 |
| R 13 | 6 | 0 |
| Общо | 35 | 199 500 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Данните показват, че най-голям е броят на съоръженията и инсталациите за съхраняване и предварително третиране (R-кодове 12 и 13), общо 25 инсталации, следвани от дейност с код R 3 - 6 инсталации за рециклиране с общ годишен капацитет 179 500 тона. Регистрирана е една инсталация за изгаряне с оползотворяване на енергията.

2. Отпадъци от пластмаса

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 1 | 20 000 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 74 | 559 309,9 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 0 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 4 | 400 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 1 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 5 | 0 |
| R 12 | 28 | 516 |
| R 13 | 20 | 0 |
| Общо | 133 | 579 709,9 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Общият брой на съоръженията и инсталациите е 133, а общият капацитет - 580 х.тона годишно. Наличните данни показват, че най-голям е броят на инсталациите с код за дейност R3 рециклиране - 74 броя с общ годишен капацитет почти 560 000тона, следвани от дейности с код R12 и R13 - общо 48 броя съоръжения.

Посоченият капацитет на инсталациите многократно надвишава реално преработваните количества пластмасови отпадъци в страната.

3. Отпадъци от метал

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 0 | 0 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 0 | 0 |
| R 4 | 66 | 1485504 |
| R 5 | 0 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 1 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 12 | 280320 |
| R 13 | 11 | 0 |
| Общо | 90 | 1765824 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Почти 1800 хил.тона годишно е капацитетът на инсталациите за оползотворяване на отпадъци от метали, чийто общ брой е 90. Данните показват, че най-голям брой инсталации извършват дейност R4 - рециклиране на метали, следвани от дейности с код R12 и R13 (съответно, предварително третиране и съхраняване).

4. Отпадъци от стъкло

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 0 | 0 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 0 | 0 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 7 | 512808 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 0 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 10 | 0 |
| R 13 | 3 | 0 |
| Общо | 203 | 512808 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Данните показват, че най-голям брой съоръжения и инсталации са за предварително третиране и съхраняване на стъкло. С най-голям годишен капацитет са инсталациите за дейности за рециклиране с код R 5 - 512 хил.т. годишно.

5. Отпадъци от дърво

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 33 | 270562,3 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 16 | 441742 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 0 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 3 | 1324 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 1 | 0 |
| R 12 | 8 | 0 |
| R 13 | 4 | 0 |
| Общо | 65 | 713628,3 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

По отношение на отпадъците от дърво, най-голям е броят на регистрираните  инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията - дейност R1. Тези инсталации са 33 на брой с общ годишен капацитет  270 562 тона годишно. По-малко на брой, но с почти двойно по-голям капацитет са инсталациите за рециклиране с код на дейността R 3. Две инсталации за оползотворяване на отпадъци от дърво са регистрирани с дейност с код R 7. Броят на съоръженията за предварително третиране и съхраняване е 12.

6. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 0 | 0 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 3 | 0 |
| R 4 | 4 | 35673,6 |
| R 5 | 0 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 0 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 11 | 0 |
| R 13 | 4 | 0 |
| Общо | 22 | 35673,6 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Наличните данни показват, че най-голям брой инсталации извършват предварително третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 11 броя (дейност с код R12). Регистрирани са и 4 инсталации с код на дейността R4 - рециклиране/ възстановяване на метали с общ капацитет 35,6 хил.тона годишно.

7. Отпадъци от гуми

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 3 | 37 698 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 19 | 78 693 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 0 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 0 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 6 | 0 |
| R 13 | 6 | 0 |
| Общо | 34 | 116 391 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

По отношение на отпадъците от гуми, данните показват, че най-голям брой инсталации са ангажирани с извършването на дейност R3 - рециклиране и възстановяване, които са и с най-голям общ капацитет - 78 693 тона годишно, следвани  от дейностите с кодове R12 и R13 - 12 на брой. Дейност R1 - изгаряне с оползотворяване на енергията - извършват 3 инсталации с общ годишен капацитет 37 698 тона.

8. Отпадъци от масла

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 4 | 23010 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 4 | 5505 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 0 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 0 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 11 | 37504,38 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 2 | 0 |
| R 13 | 1 | 0 |
| Общо | 22 | 66019,38 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

По отношение на отпадъците от масла, наличните данни показват най-голям брой при повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла - 11 инсталации с общ годишен капацитет 66 хил.тона. По 4 инсталации са регистрирани с кодове R 1 и R 3 с общ годишен капацитет 28,5 хил.т. годишно.

9. Отпадъци от МПС

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 0 | Няма данни |
| R 2 | 0 | Няма данни |
| R 3 | 0 | Няма данни |
| R 4 | 0 | Няма данни |
| R 5 | 0 | Няма данни |
| R 6 | 0 | Няма данни |
| R 7 | 0 | Няма данни |
| R 8 | 0 | Няма данни |
| R 9 | 1 | Няма данни |
| R 10 | 0 | Няма данни |
| R 11 | 0 | Няма данни |
| R 12 | 65 | Няма данни |
| R 13 | 11 | Няма данни |
| Общо | 77 | Няма данни |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Почти всички съоръжения и инсталации в регистъра - 76 броя са предназначени за оползотворяване на МПС. Регистрирана е и една инсталация с код R 9 за повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.

10. Отпадъци от батерии и акумулатори

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 0 | 0 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 1 | 27480,2 |
| R 4 | 3 | 10000 |
| R 5 | 1 | 0 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 0 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 1 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 8 | 0 |
| R 13 | 9 | 0 |
| Общо | 23 | 37480,2 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Регистрирани са общо 23 инсталации за оползотворяване на батерии и акумулатори. Данните показват, че най-голям брой инсталации извършват предварително третиране и съхраняване (R-кодове 12 и 13).  С най-голям общ капацитет се характеризира една инсталация с дейност за рециклиране с код R3. Три инсталации за рециклиране са регистрирани с код на дейността R 4 с общ годишен капацитет 10 хил.тона годишно.

11. Текстилни отпадъци

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 1 | 0 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 1 | 0 |
| R 4 | 1 | 0 |
| R 5 | 2 | 10000 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 5 | 3076,12 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 2 | 152424 |
| R 13 | 0 | 0 |
| Общо | 12 | 165500,1 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

По отношение на текстилните отпадъци, наличните данни показват, че най-голям брой инсталации, са ангажирани с извършването на дейност с код R7 - оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването - 5 броя с капацитет 3076 тона годишно. С по-голям общ годишен капацитет – 10 хил.т. годишно са 2 инсталации с код R5 за рециклиране/възстановяване. Съоръженията за текстилни отпадъци с код на  дейността R12 са с общ годишен капацитет 152 хил.тона годишно.

12. Композитни отпадъци

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 1 | 15000 |
| R 2 | 0 | 0 |
| R 3 | 1 | 1600 |
| R 4 | 0 | 0 |
| R 5 | 2 | 1095 |
| R 6 | 0 | 0 |
| R 7 | 0 | 0 |
| R 8 | 0 | 0 |
| R 9 | 0 | 0 |
| R 10 | 0 | 0 |
| R 11 | 0 | 0 |
| R 12 | 3 | 0 |
| R 13 | 0 | 0 |
| Общо | 7 | 17695 |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

Седем на брой са съоръженията и инсталациите за композитни отпадъци, като с най-голям годишен капацитет е една инсталация за изгаряне на отпадъците с оползотворяване на енергията - 15 000 тона годишно. Една инсталация за рециклиране е регистрирана с код на дейността R 3 с капацитет 1600 тона и две инсталации за оползотворяване - с  дейност с код R5 с малко над 1000 тона годишен капацитет.

13. Други отпадъци

| R-кодове на дейности по оползотворяване и третиране съгласно ЗУО | Брой инсталации | Общ капацитет |
| --- | --- | --- |
| R 1 | 2 | Няма данни |
| R 2 | 2 | Няма данни |
| R 3 | 3 | Няма данни |
| R 4 | 6 | Няма данни |
| R 5 | 1 | Няма данни |
| R 6 | 0 | Няма данни |
| R 7 | 1 | Няма данни |
| R 8 | 0 | Няма данни |
| R 9 | 0 | Няма данни |
| R 10 | 0 | Няма данни |
| R 11 | 0 | Няма данни |
| R 12 | 1 | Няма данни |
| R 13 | 0 | Няма данни |
| Общо | 16 | Няма данни |

Източник: Регистър на МОСВ за съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на отпадъци

По отношение на отпадъците, попадащи в групата „други“, наличните данни показват, че най-голям брой инсталации са ангажирани с извършването на дейност R4 - рециклиране на метали и метални съединения. Две са инсталациите за изгаряне с оползотворяване на енергията и две - за възстановяване/регенериране на разтворители. Не са налични данни за общия капацитет по дейности.

За целите на анализите за изготвянето на НПУО 2014-2020 г. беше осъществено проучване чрез фокус-групи с рециклиращи предприятия, ООп и други заинтересовани страни. Като цяло мнението на проучваните лица е, че в страната има достатъчно инсталации и капацитет за рециклиране, но проблемите са свързани или с търсенето на пазар на рециклирани суровини, или, за определени отпадъци като хартия, опаковки от пластмасови и стъклени опаковки - проблем с чистотата на отпадъчните материали, поради което се налага внос на такива отпадъци.

Приложение 1

Таблица П-1. Информация за регионите, в които се подготвят и изпълняват проекти за сепариране на рециклируеми отпадъци и за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци

|  | РСУО | Население в региона | Образувани отпадъци, тон | Сортираща инсталация | Капацитет за сортиращата инсталация, тон | Третиране на БрО | Капацитет на инсталацията за БрО, тон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хасково | 154 897 | 52 755 | Инсталация за сортиране на смесени БО с извличане на ценни материали и производство на RDF | 42 076 | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 1 810 |
| 2 | Габрово* | 72 016 | 31 502 | Сепарираща инсталация на Екобулпак АД | 40 000 | Инсталация за компостиране на разделно събрани БрО | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | Въвеждане на домашно компостиране (с увеличаване на обхванатите домакинства) | 1 463 |
| 3 | Перник | 134 267 | 45 947 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 41 600 | Инсталация за компостиране на отделените от сепарацията БрО | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | Въвеждане на домашно компостиране | 746 |
| 4 | Панагюрище | 28 128 | 10 735 | Инсталация за сортиране на смесени битови отпадъци. Мобилната инсталация за сепариране не е обект на инвестиционен проект, финансиран по ОПОС и ще бъде изградена на по-късен етап (2016 г.) с финансиране, осигурено от общините от региона | ... | Компостна площадка за зелени отпадъци по метода уиндроу | 1 500 |
| 5 | Ямбол** | 268 388 | 84 502 | Инсталация за сортиране на смесени БО с извличане на ценни материали и производство на RDF | 60 031 | Предвижда се изграждане на компостна площадка за зелени отпадъци от 2019 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Предвижда се въвеждане на домашно компостиране от 2019 г. |  |
| 6 | Разлог | 53 467 | 20 709 | не се предвижда | 0 | Компостна площадка за зелени отпадъци по метода уиндроу | 3 371 |
| 7 | Бургас | 386 512 | 123 091 | Инсталация за сортиране на разделно събрани материали от общините Бургас, Средец, Камено, Айтос, и Руен | 10 000 | Компостна площадка за зелени отпадъци по метода уиндроу | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | Въвеждане на домашно компостиране | 1 353 |
| 8 | Добрич | 186 180 | 53 184 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 41 200 | Компостиране на отделената от инсталацията за МБТ органична фракция | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | Компостна площадка за зелени отпадъци на ПСО Балчик | 1 647 |
| 9 | Бяла/Борово | 52 715 | 21 100 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 5 453 | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 3 000 |
| 10 | Видин | 93 271 | 34 077 | Не се предвижда | 0 | Компостна площадка за разделно събрани хранителни и зелени отпадъци | 8 000 |
| 11 | Плевен**** | 186 991 | 68 907 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 53 865 | Компостиране на отделената от инсталацията за МБТ органична фракция | 12 000 |
| 12 | Левски/ Никопол | 100 984 | 36 347 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 30 000 | Компостиране на отделената от инсталацията за МБТ органична фракция | 13 000 |
|  |  |  |  |  |  | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 2 000 |
| 13 | Луковит | 83 504 | 23 084 | Не се предвижда на първи етап. (Сепарираща инсталация с капацитет 30 000 т/год. ще бъде изградена на Етап 2 от проекта (до 2020 г.). | 0 | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 1 700 |
| 14 | Ботевград***** | 51 338 | 20 853 | Инсталация за сортиране на смесени БО; ще се изгради чрез ПЧП | 24 000 | не се предвижда | 0 |
| 15 | Самоков/Костенец | 75 148 | 23 562 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 25 000 | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  | Въвеждане на домашно компостиране | 1 463 |
| 16 | Стара Загора****** | 366 734 | 152 038 | Инсталация за сортиране на смесени БО | 50 336 | Компостиране на отделената от инсталацията за МБТ органична фракция | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | Въвеждане на домашно компостиране | 5 135 |
| 17 | Столична община | 1 388 519 | 430 274 | Инсталация за сортиране на смесени БО с извличане на метали, компостиране на органичната фракция, и производство на RDF | 410 000 | Компостиране на отделената от инсталацията за МБТ органична фракция | 116 775 |
|  |  |  |  |  |  | Инсталация за компостиране на зелени отпадъци | 44 000 |
|  |  |  |  |  |  | Въвеждане на домашно компостиране | 12 000 |
| 18 | Малко Търново******* | 3 674 | 1 043 | Мобилно съоръжение за сортиране на разделно събрани отпадъци | 83 | Предаване на разделно събрани зелени отпадъци на инсталация за производство на ел. енергия посредством газификация на биомаса и когенерация | 154 |
| 19 | Силистра |  |  | Сепарираща инсталация |  | компостираща инсталация |  |
| 20 | Харманли |  |  | Сепарираща инсталация |  |  |  |
| 21. | Велико Търново | 174 169 |  | Сепарираща инсталация | 51 480 | компостираща инсталация | 28 000 |
| 22 | Варна | 364 175 |  |  |  | Инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци по метода на покрити с мембрана аерирани статични купове. | 16 000 |

*Габрово: инсталацията за сепариране е собственост на ООп като се предвижда да бъде ситуирана на регионалното депо

**Ямбол: сортиращата инсталация е собственост на ООп, която към момента се експлоатира до  площадката  на регионалното депо.

***Варна: Инсталацията за МБТ е изградена с частни инвестиции

****Плевен: през 2020 г. е заложено увеличаване на капацитета на инсталацията за третиране на БрО да се увеличи от 12,000 на 25,000 т/год.

*****Ботевград: Сепариращата инсталация е в процес на изграждане като в ПИП капацитетът е прогнозиран на 24,000 т/год.

******Стара Загора: капацитетът на сортиращата инсталация е предвиден да се увеличи от 34,000 т/г на 50,000 т/г.

*******Малко Търново: третирането на разделно събрани зелени отпадъци ще се извършва чрез инсталация за енергийно оползотворяване на биомаса

Приложение 2

Остатъчен капацитет на регионалните депа за отпадъци, които напълно отговарят на нормативните изисквания за депа за отпадъци

|  | РСУО | Остатъчен капацитет на депото, тона, към 30.09.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Враца* | 160 539 |
| 2 | Оряхово | 62 213 |
| 3 | Ловеч | 1125051 |
| 4 | Троян | 235 468 |
| 5 | Монтана | 644 766 |
| 6 | Севлиево | 638 628 |
| 7 | Разград | 247 436 |
| 8 | Русе | 264 934 |
| 9 | Силистра | 640 784 |
| 10 | Антоново | 63 000 |
| 11 | Търговище | 22 493 |
| 12 | Омуртаг | 21 376 |
| 13 | Шумен | 633 668 |
| 14 | Созопол | 444 870 |
| 15 | Елхово | 56 325 |
| 16 | Петрич | 169 009 |
| 17 | Сандански | 410 735 |
| 18 | Гоце Делчев | 20 000 |
| 19 | Горна Малина | 71 008 |
| 20 | Костинброд | 88 080 |
| 21 | Ботевград | 480 000 |
| 22 | Столична община - Садината | 2825000 |
| 23 | Цалапица | 418 200 |
| 24 | Пловдив - Шишманци | 467 206 |
| 25 | Карлово | 365 691 |
| 26 | Асеновград |  |
| 27 | Рудозем | 36 774 |
| 28 | Доспат | 52 301 |
| 29 | Смолян | 392 011 |
| 30 | Мадан | 48 740 |
| 31 | Харманли | 3 500 |
| 32 | Хасково | 91 247 |
|  | Общо | 11 201 053 |

*Въведена в експлоатация през 2012 г.

# Footnotes

Доклад на Изпълнителна агенция по околна среда, 2013 г.

Проект за Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България