# от КРИТЕРИИ  И  МЕТОДИ

# ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ И КЛАСФИЦИРАНЕ НА РИСКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЗПРН

# от II –ра  част от Методиката по чл. 187, ал.2, т.6 от Закона за водите

УНИФИЦИРАНИ КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РИСКА ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА

Табл. 1. Унифицирани критерии за класифициране на риска за определяне на РЗПРН

| № | Критерии по категории | Мерна единица | Нисък | Среден | Висок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Човешко здраве |  |  |  |  |
| 1 | Засегнати (пострадали) жители | Брой | 300 | 1 500 | 3 000 |
| 2 | Засегнати елементи от критичната инфраструктура или засегнати сгради с обществено значение (болници, училища; и др.) | Брой | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Кладенци и помпени станции за обществено питейно водоснабдяване | Брой | 4 | 18 | 38 |
| Стопанска дейност |  |  |  |  |
| 4 | Магистрали, І и ІІ клас, жп, мостове, летища, преносни мрежи и друга линейна инфраструктура | Брой | 1 | 5 | 10 |
| 5 | Магистрали, І и ІІ клас, жп, мостове, летища, преносни мрежи и друга линейна инфраструктура | м | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
| 6 | Засегнати селскостопански площи | дка | 6 000 | 30 000 | 65 000 |
| 7 | Обобщена икономическа стойност на щети (за минали наводнения) | лв. | 700 000 | 3 000 000 | 7 000 000 |
| Околна среда |  |  |  |  |
| 8 | Канализации на населени места - заустване на общински канализации или ГПСОВ | брой | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Засегнати защитени територии: питейни води, зони по ЗЗТ, Натура 2000 | брой | 1 | 2 | 5 |
| 10 | IPPC и SEVESO предприятия и др. (PRTR) от ИАОС, МОСВ, БД ивици | брой | 0 | 0 | 1 |
| Културно наследство |  |  |  |  |
| 11 | Културно исторически паметници от ЮНЕСКО и национално значение | брой | 0 | 0 | 1 |

Определяне на риска по показатели

Извършва се оценка на местоположенията със значими наводнения, включени в ПОРН, за всеки от показателите, за които има данни в ПОРН, като се определя степен на риск „нисък”, „среден” или „висок” съгласно приетите прагови стойности за показателите по т.4.1. В случаите, когато в едно местоположение има няколко значими наводнения, за целите на оценката на риска се използават  данните с най-високите отчетени стойности за всеки  показател от всички събития, за които има данни.

Определяне на риска за всяка от категориите: човешко здраве, стопанска дейност, околна среда, културно-историческо наследство

След определяне на степента на риска по всеки показател, за който са налични данни в ПОРН, се определя степен на риска за съответната категориия: Човешко здраве, Икономическа активност, Околна среда и Културно наследство. Степента на риск за всяка от категориите съответства на най-високия риск, определен за показателите на съответната категория.

Оценка и степенуване на риска по местоположение

Рискът за местоположение  се определя като комбинация от определения риск по категории при спазване на следните принципи:

- Ако бъде определен висок риск за всеки район за басейново управление за която и да е от категориите, местоположението остава във висок риск.

- При среден риск по три от категориите местоположението е във висок риск.

- При среден риск по две от категориите местоположението е в среден риск.

- При среден риск по две от категориите, когато тези  категории са  човешко здраве и стопанска дейност, местоположението е във висок риск.

- При среден риск по една от категориите и при нисък риск по останалите категории местоположението е в нисък риск с изключение на случаите, когато е определен среден риск по категория човешко здраве.

Крайната степен на риска за местоположение не може да бъде по-ниска от определената степен на риска по категория човешко здраве.